| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wandklimagerät für Direktverdampfung Typ AHS bestehend aus: - Hellem Kunststoffgehäuse mit akustischer und thermischer Isolierung. - Radialwalzenlüfter mit internem Wicklungsschutz und drei Geschwindig- keitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. - Kondensatwanne, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelleitungen mit Bördel- anschluß. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Infrarot-Fernbedienung für automatische Drehzahlregelung, Temperatur- einstellung, Timer und 6-stufiger Luftleitmellenverstellung. Alle Baugrößen sind für Kältemittel R22, R407C und auch für R410A geeignet. Zubehör: Kabel-Fernbedienung (für 1 Gerät) Kabel-Fernbedienung (für Gruppenschaltungen bis 6 Geräte) Kabel-Zonen-Fernbedienung (für Gruppen bis 32 Geräte / 8 Zonen) Aktivkohlefilter (für Rauch und Gerüche) Anti-Bakterienfilter (auch für Staub und Pollen) Zusatz-Tauwasserpumpe Technische Daten: Kühlleistung: 7,0 kW Luftmengen: 1100 / 860 / 650 m³/h Entfeuchtung: 2,6 l/h Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Schalldruckpegel in 1m Entf.: 45 / 41 / 37 dB (A) Flüssigkeitsleitung: 1/4" ~ 6,35 mm Saugleitung: 5/8" ~ 15,88 mm Kältemittelleitungs-Grenzen (Länge): 25 m Kältemittelleitungs-Grenzen (Höhenunterschied): 8 m Höhe/Breite/Tiefe: 354 / 1150 / 180 mm Gewicht: 15 kg Fabrikat: KRONE Type: AHS 605 U |  |  |  |  |