# KRONE Toshiba Inverter MiNi-SMMS-System-Verflüssiger-Einheit

# MCY-MAP0501HT

## Luftgekühlte Inverter-Verflüssiger-Einheit für Verbundschaltung

Das Wärmepumpengerät eignet sich zum Anschluss von bis zu 8 SMMS-Innengeräten.

## CE-Konformitätserklärung

Gerät gefertigt nach den europäischen Normen und Richtlinien

- Maschinenrichtlinie 98/37/CE

- Niederspannungsrichtlinie 73/23/CEE

- EMV-Richtlinie 89/23/EEC

- Druckgeräterichtlinie 97/23/EC

- DIN EN 60204 Sicherheit von Maschinen

- DIN EN 50081 elektromagnetische Verträglichkeit

Unter dem Qualitätsmanagement ISO 9001 und dem Umweltmanagementsystem 14001.

## Gerät

Stabiles, kompaktes Gerätemodul mit Grundrahmen auf stabilen Füßen. Wetterfestes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, grundiert und pulverbeschichtet, zur Außen- und Innenaufstellung geeignet. Die Verkleidungs-paneele können für Service- und Wartungsarbeiten entfernt werden.

## Verdichter

Jedes Außengerät beinhaltet einen Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter. Der für Kältemittel R410A optimierte, schalldämpfend gekapselte Inverter-Gleichstrom-Doppelrollkolbenverdichter garantiert leisen Betrieb mit stufenloser Leistungs-entfaltung bei minimalem Stromverbrauch.

Durch die neuartige Toshiba-Verdichter-Technologie ist der Ölumlauf auf ein Minimum reduziert. Das aktive Ölmanagementsystem sorgt für zuverlässige, bedarfsgerechte Ölrückführung.

## Luftgekühlter Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen geringen Kältemittelinhalt.

Das an der Innenseite gerillte Kupferrohr und speziell profilierte Aluminiumlamellen garantieren maximale Energieeffizienz und optimalen wirtschaftliche Betrieb bei minimaler Schallentwicklung.

## Ventilator

Bat-Wing-Ventilatoren, direkt angetriebene, schwingungsarm gelagerte, statisch und dynamisch gewuchtete, drehzahlgeregelte Gleichstrom (DC-) Axialventilatoren mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## Kältemittelkreislauf

Der für Kältemittel R410A optimierte Kältemittelkreislauf besteht aus Kältemittel-sammler, Filter. Ein 4-Wege-Umkehrventil sorgt für die Umschaltung Kühlen/Heizen. Das Gerät verfügt über eine Bedarfsabtauschaltung mittels Kreislaufumkehr. Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit einer Kältemittel-/Ölfüllung versehen.

## Mikroprozessorsteuerung

Die mikroprozessorgestützte Steuerung und Regelung verwaltet den Betriebsablauf für die Betriebsarten Kühlen/Heizen. Sämtliche Sensoren und Aktoren wie Regel-Sensoren für Niederdruck, Hochdruck, Sauggastemperatur, Heißgastemperatur, Öltemperatur, Wärmetauschertemperatur und Außentemperatur, Sicherheits-pressostaten für Hoch- und Niederdruck werden überwacht.

Grundfunktionen:

- PAM- und PWM-Invertersteuerung

Bedarfsgerechte stetige Verdichterleistungsregelung

- Optimale Kältemittel-Unterkühlung durch intelligente Verflüssiger-Lüfter-Steuerung

- bedarfsgerechte Ölrückführung

- Aktiver, dynamischer Ölrückführungsmodus

- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall (konfigurierbar)

- Automatische Erkennung und Adressierung der Innengeräte am Systembus

Optionen:

- Low-Noise Option: Schallreduzierter Betrieb, z.B. Nachtbetrieb

- Lastabwurf: elektrische Spitzenlastbegrenzung und Sequenzanlauf der Verdichter

- Snow-Fall-Option: Anlauf der Lüfter bei Stand-By-Betrieb der Außeneinheit über einen externen potentialfreien Kontakt

- Externe Ein-/Aus-Platine

- Über TCC-Link ist die Integration in die Steuerung von Toshiba-Split-Systemen zusätzlich möglich

- LonWorks-Gateway zur Steuerung des Klimasystems zur Kommunizierung mit dem Gebäudemanagement und zur Betriebsstatusüberwachung

- BACnet für die Zusammenarbeit mit dem Intelligenten Server zur Bereitstellung verschiedener Funktionen

- Network-Regelung für die Integration im Gebäudemangementsystem

- Touch Screen-Regler in 4 Varianten

### Selbstdiagnosefunktion für Außen- und Inneneinheiten:

Mittels Kabelfernbedienung kann der Benutzer über den Datenbus aktuelle Betriebs-parameter abrufen.

Optionale Diagnosesoftware:

DYNA-Doctor – Darstellung und Speicherung sämtlicher Prozessparameter zur effektiven Anlagenwartung.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 14,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 16,0 | kW |
| Min. Nennkälteleistung | 20 | % |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 16 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | - 5 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | - 15 | °C |
| VERFLÜSSIGER |  |  |
| Luftvolumenstrom | 6120 | m³/h |
| Inverterverdichteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| Kältemittelmenge | 7,2 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO/HP | 3,47 / 4,00 | kW |
| Nennstrom CO/HP | 16,1 / 18,3 | A |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220-240 | V |
| Schalldruckpegel | 50 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 4,03 |  |
| COP (heizen) | 4,00 |  |
| Anzahl anschließbarer Innengeräte | 8 | Stck. |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 30 | m |
| Gesamte Leitungslänge, max. | 125 | m |
| Anschlußfaktor, max. | 80 - 130 | % |
| Breite/Tiefe/Höhe | 900/320/1340 | mm |
| Betriebsgewicht | 117 | kg |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | MCY-MAP0501HT |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

*Daten nach JIS

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.