| 01.01 | RAV-SP1404AT-E | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOSHIBA Super Digital Inverter Außengerät, Wärmepumpe

RAV-SP1404AT-E

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch neueste Technologien bei der Komponentenfertigung wurden einerseits die Geräteabmessungen und das Gewicht reduziert und andererseits die Energieeffizienz erheblich gesteigert. Das Außengerät wurde speziell für Super Digital-Invertertechnologie und Kältemittel R 410A konzipiert und ist mit allen Digital Inverter Innengeräten kombinierbar. Der Inverter ermöglicht eine bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Verdichters, wodurch der Betrieb optimiert wird und die Betriebskosten erheblich gesenkt werden.  Durch ein Umkehrventil lässt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät nutzen. Das robuste und schwingungsarm laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann aufgrund der geringen Schallemission sogar auf Balkons installiert werden. Die Kältemittelanschlüsse können über Absperrventile mit Bördelverbindung variabel angefahren werden. Die Kältemittelanschlüsse liegen Vandalismusgeschützt im Gerät. Eine Verflüssigungsdruckregelung ermöglicht den Betrieb der Anlage bis zu einer Außentemperatur von –15°C im Kühlbetrieb und eine Außentemperatur von -20°C im Heizbetrieb. Über die Kabelfernbedienung kann ein Auskühlschutz für das Gebäude programmiert werden. Hierbei wird die Temperatur im Raum auf minimal 8°C gehalten. Außerdem kann über die SAVE-Taste die maximale Leistung der Anlage stufenlos von 100 auf 50% begrenzt werden (nur in Verbindung mit Innengeräten der Serie 4)

VERDICHTER

Ein für Kältemittel R 410A optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Doppelrollkolbenverdichter der neuesten Generation mit eco-drive garantiert äußerst leiseren Betrieb mit optimaler Leistungsentfaltung und nochmals verringertem Stromverbrauch im Teillastbereich durch reduzierte Umdrehungszahl bis min. 10 Hz.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A konzipierte und optimierte großflächige, luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen. Der Wärmetauscher lässt sich ohne Demontage von Gehäuseteilen reinigen.  Durch die besondere Konzeption des Wärmetauschers werden die Vorteile des Kältemittels R 410A optimal ausgenutzt.

VENTILATOR

Zwei Direktangetriebene, schwingungsarm gelagerte, statisch und dynamisch gewuchtete, drehzahlgeregelte Gleichstrom Axialventilatoren mit neuen vergrößerten Lüfterrädern und strömungsoptimierten Ventilatorgittern sorgen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronische Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät. Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluss 15,9 mm und 9,5 mm)

SCHALTKASTEN

Die elektrischen / elektronischen Einrichtungen sind anschlussfertig an einer Klemmleiste verdrahtet.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 12,5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn - Heizleistung | 14,0 | kW |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 2,6 – 14,0 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 2,4 – 18,0 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 46 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 15 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | - 20 | °C |
| VERFLÜSSIGER |  |  |
| Luftvolumenstrom | 6180 – 1717 | m³/h – l/s |
| Anzahl der Lüfter | 2 | Stck. |
| Inverterverdichteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelmenge | 3,1 | kg |
| Vorgefüllt für Leitungslängen bis | 30 | m |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 30 | m |
| Gesamte Leitungslänge, max. | 75 | m |
| Kältemittelanschlüsse (Saug- /Einspritzleitung) | 15,9mm/9,5mm | Bördel |
| Schalldruckpegel* CO / HP | 51 / 52 | dB(A) |
| Schalleistung | 68 / 69 | dB(A) |
| Breite / Tiefe / Höhe | 900/320/1340 | mm |
| Betriebsgewicht | 95 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 2,37 / 2,42 | kW |
| Max. Betriebsstrom | 14,7 | A |
| Spannungsversorgung | 400 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 380 - 415 | V |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,61 |  |
| COP (heizen) | 4,09 |  |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: RAV-SP1404AT8-E |  |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAV-SP1404AT8-E und RAV-SM1404UT-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.