| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Kompaktes Klimagerät Serie AY Wetterfestes Gehäuse mit ausziehbarem Chassis für Einbau in eine Außenwand oder in ein Fenster (Farbton, weiß). Kunststoff-Frontblende, Farbe weiß, Ansaug links, mit nach unten ausziehbarem, waschbarem Kassettenluftfilter, Ausblas rechts, mit senk-recht und waagerecht verstellbaren Lamellen. Vollhermetischer Rollkolbenkompressor. Radialventilator für Raumluft Verflüssiger mit Axialventilator. Ventilatormotor mit 2 Drehzahlen. Kältekreislauf mit Kapillare und Kältemittelfüllung R 407C. Luftfilter, Lufterneuerung Kondenswasserschale für Montage außen unter dem Gerät. Bedienungsplatte unter dem Ausblasgitter mit Thermostat, und Dreh-schalter. Doppelt verstellbares Luftaustrittsgitter mit Autosweeper Komplette Verdrahtung, einschl. Anschlußkabel mit Stecker. Technische Daten Kühlleistung W 3280 Luftmenge, hoch m³/h 500 Schalldruckpegel Innen 1) dB(A) 37/43 Schalldruckpegel Außen 2) dB(A) 49 Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme W 1460 COP/EER (Energieeffizienzklasse) 2,25 (E) Absicherung träge 230V A 10 Abmessung: Breite mm 560 Tiefe mm 610 Höhe mm 375 Gewicht kg 47 1) Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich auf einer Raumgröße von 100m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. 2) Abstand im Freifeld 6m. Fabrikat: KRONE Type: AY-110 |  |  |  |  |