| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Raumklimagerät Serie AYH Kompakte und komplette kältetechnische Anlage zum Kühlen und Heizen, zum Einbau in eine Außenwand, in ein Fenster oder oberhalb einer Tür. Wetterfestes Gehäuse mit ausziehbarem Chassis und Kondensatwanne mit Anschluss hinten. Kunststoff-Frontblende, Farbe weiß, Ansaug links, mit seitlich ausziehbarem, waschbarem Kassettenluftfilter, Ausblas rechts, und waagerecht verstellbaren Lamellen. Die senkrechte Lamellenverstellung kann mit der IR-Fernbedienung eingestellt werden (auto. Swingfunktion). Vollhermetischer Rollkolbenkompressor. Radialventilator für Raumluft. Verflüssiger mit Axialventilator. Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen. Kältekreislauf mit Kapillare und Kältemittelfüllung R 410A. 4-Wege Umkehrventil für WP-Heizung. Luftfilter, Lufterneuerung Drahtlose Infrarot-Fernbedienung beinhaltet: - Moduseinstellung für Lüften, Kühlen oder Heizen. - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung. - Zeitschalter (Ein/Aus). - automatische Drehzahlregelung. - automatischer Luftverwirbelungsmechanismus. - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Bedienungsplatte am Gerät mit zusätzlicher Anzeige der Betriebszu-stände. Komplette Verdrahtung, einschl. Anschlusskabel mit Stecker. Technische Daten Kühlleistung W 3500 Heizleistung W 3700 Luftmenge, hoch m³/h 520 Schalldruckpegel Innen 1) dB(A) 41/45 Schalldruckpegel Außen 1) dB(A) 46/50 Kältemittel / Menge Art/kg R410A / 0,860 Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme W 1410 COP/EER (Energieeffizienzklasse) 2,48 (D) Stromaufnahme A 6,2 Absicherung träge 230V A 10 Abmessung: Breite mm 525 Tiefe Gerät/Ansaugung mm 600 / 340 Höhe mm 380 Gewicht kg 37 1) Innen in 2,5 m Entfernung, Raumgröße von 200m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Außen in 6 m Entfernung im Freifeld. Fabrikat: KRONE Type: AYH-12 |  |  |  |  |