| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Raumklimagerät Serie AYH Kompakte und komplette kältetechnische Anlage zum Kühlen und Heizen, zum Einbau in eine Außenwand, in ein Fenster oder oberhalb einer Tür. Wetterfestes Gehäuse mit ausziehbarem Chassis und Kondensatwanne mit Anschluss hinten. Kunststoff-Frontblende, Farbe weiß, Ansaug links, mit seitlich ausziehbarem, waschbarem Kassettenluftfilter, Ausblas rechts, und waagerecht verstellbaren Lamellen. Die senkrechte Lamellenverstellung kann mit der IR-Fernbedienung eingestellt werden (auto. Swingfunktion). Vollhermetischer Rollkolbenkompressor. Radialventilator für Raumluft. Verflüssiger mit Axialventilator. Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen. Kältekreislauf mit Kapillare und Kältemittelfüllung R 410A. 4-Wege Umkehrventil für WP-Heizung. Luftfilter, Lufterneuerung Drahtlose Infrarot-Fernbedienung beinhaltet: - Moduseinstellung für Lüften, Kühlen oder Heizen. - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung. - Zeitschalter (Ein/Aus). - automatische Drehzahlregelung. - automatischer Luftverwirbelungsmechanismus. - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Komplette Verdrahtung, einschl. Anschlusskabel mit Stecker. Technische Daten Kühlleistung W 5200 Heizleistung W 5500 Luftmenge, hoch m³/h 800 Schalldruckpegel Innen 1) dB(A) 43/50 Schalldruckpegel Außen 1) dB(A) 47/51 Kältemittel / Menge Art/kg R410A / 1,000 Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme W 2070 COP/EER (Energieeffizienzklasse) 2,51 (D) Stromaufnahme A 9,0 Absicherung träge 230V A 16 Abmessung: Breite mm 665 Tiefe Gerät/Ansaugung mm 650 / 390 Höhe mm 435 Gewicht kg 59 1) Innen in 2,5 m Entfernung, Raumgröße von 200m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Außen in 6 m Entfernung im Freifeld. Fabrikat: KRONE Type: AYH-18 |  |  |  |  |