| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Raumklimagerät Serie AYH Kompakte und komplette kältetechnische Anlage zum Kühlen und Heizen, zum Einbau in eine Außenwand, in ein Fenster oder oberhalb einer Tür. Wetterfestes Gehäuse mit ausziehbarem Chassis und Kondensatwanne mit Anschluss hinten. Kunststoff-Frontblende, Farbe weiß, Ansaug links, mit seitlich ausziehbarem, waschbarem Kassettenluftfilter, Ausblas oben, und waagerecht sowie senkrecht verstellbare Lamellen. Vollhermetischer Rollkolbenkompressor. Radialventilator für Raumluft. Verflüssiger mit Axialventilator. Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen. Kältekreislauf mit Kapillare und Kältemittelfüllung R 410A. 4-Wege Umkehrventil für WP-Heizung. Luftfilter, Lufterneuerung Drahtlose Infrarot-Fernbedienung beinhaltet: - Moduseinstellung für Lüften, Kühlen oder Heizen. - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung. - Zeitschalter (Ein/Aus). - automatische Drehzahlregelung. - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Bedienungsplatte am Gerät mit zusätzlicher Anzeige der Betriebszu-stände. Komplette Verdrahtung, einschl. Anschlusskabel mit Stecker. Technische Daten Kühlleistung W 7000 Heizleistung W 7400 Luftmenge, hoch m³/h 1050 Schalldruckpegel Innen 1) dB(A) 44/51 Schalldruckpegel Außen 1) dB(A) 49/53 Kältemittel / Menge Art/kg R410A / 1,450 Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme W 2920 COP/EER (Energieeffizienzklasse) 2,39 (D) Stromaufnahme A 12,7 Absicherung träge 230V A 16 Abmessung: Breite mm 675 Tiefe Gerät/Ansaugung mm 670 / 350 Höhe mm 470 Gewicht kg 64 1) Innen in 2,5 m Entfernung, Raumgröße von 200m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Außen in 6 m Entfernung im Freifeld. Fabrikat: KRONE Type: AYH-24 |  |  |  |  |