| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | B-3067 Untergeräte-Kondensatpumpe Mini-Splitpumpe mit neuester Schwingkolbentechnologie für die Montage unter das Klimagerät. Modernes Design: - Dezentes / unauffälliges Gehäuse. - Farbe: RAL 9010 (reinweiß). - Schließt bündig ans Klimagerät an. Einfache Montage: - Vollständiger Bausatz mit vormontierten Bauteilen. - Intuitive Positionierung der Rückwand. - Beidseitig montierbar. Kann auf der rechten oder linken Seite des Wandgerätes montiert werden. - Kann auf jeder Oberfläche montiert werden (Mauerwerk, Putz, Holz, etc.). Geräuscharm: - Sehr leiser Betrieb: 22 dBA. - Gummidämpfer zur Reduzierung von Schallübertragungen auf das Klimagerät/ die Wand. - Isolierte Kondensatdruckleitung zur Vibrationsdämmung und gegen Kondensat- bildung. Einfache Wartung der Pumpe: - Transparenter und leicht zu öffnender Kondensatbehälter. Hohe Zuverlässigkeit: - Exklusive Schwingkolbentechnologie. - Kein Filter. Bis zu 2mm große Schmutzpartikel passieren die Pumpe problemlos. - Großes Fördervolumen - bis 20l/h = kürzere Laufzeit. - Das Belüftungsventil “Drain Safe” erleichtert das Ansaugen und erhöht die Lebensdauer. TECHNISCHE DATEN: Maximale Fördermenge: 20 l/h Maximaler Druck: 10 m (33ft) Stromversorgung: 230V - 50Hz - 14W Sicherheitskontakt: NC 8 A ohmsche Last - 250 V Überhitzungsschutz: 115°C (239°F) Schaltpunkte: Ein: 16mm Aus: 11mm Al: 19mm Geräuschpegel bei Betrieb: 22 dBA (1m - 3.3 ft) Sicherheisstandard: CE, EAC Schutzart: IPX4 FÖRDERMENGEN ( l/h ): Gesamte Schlauchlänge Innen-Ø 6 mm, 1/4'' Förderhöhe 5 m 10 m 20 m 30 m 0 m 20 19 18 17 2 m 16 15 14 13,5 4 m 11,5 11 10,5 10 6 m 8,5 7,5 6,5 8 m 6 5 4 10 m 4 3,5 2,5 Fabrikat: KRONE Type: B-3067 |  |  |  |  |