| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | B-3069N Kondensatpumpe Die Monoblock-Zentrifugalpumpe B-3069N ist für die Ableitung von belastetem Kondensat konzipiert. Sie ist besonders für den Einsatz in Kassettengeräten geeignet, bei denen die normale Pumpenleistung nicht ausreicht. Sie eignet sich ebenfalls für den Einsatz mit Kühlschränken, Standgeräten, Verdampfern, Kühlvitrinen und Brennwertkesseln (deren Kondensate pH-Wert > 2.5 haben und deren Temperatur 65 °C nicht überschreiten). Die Pumpe ist mit einem leicht abnehmbaren und drehbaren Kondensatbehälter für die Montage links oder rechts des Gerätes ausgestattet. LIEFERUMFANG Zentrifugalpumpe mit 2 L Kondensatbehälter, integriertem Rückschlagventil für 10 mm Druckleitung, Plug-in Kabel mit netzseitigem Eurostecker und freien Kabel-enden für eine Sicherheitsschaltung, 5 m PVC-Schlauch (Innen-Ø 10 mm), Zulauf-adapter 15/17-20-24/25-32/40 mm, 2 Schrauben und 2 Dübel. TECHNISCHE DATEN Stromversorgung 230 V - 50 Hz - 70 W - 0,67 A Kontakt für die Sicherheitsfunktion Öffner 4 A ohmsche Last - 250 V Maximale Fördermenge 500 l/h Maximale Förderhöhe 5,0 m Betriebsart S3: 30 % (3 s EIN - 7s AUS) Geräuschpegel bei Betrieb 45 dBA bei 1 m Abstand Zulässige Kondensattemperatur t< 65 °C; pH-Wert: > 2.5 Wannenkapazität 2,0 l Überhitzungsschutz 105 °C (automatisches Wiedereinschalten) Schutzart IP 20 FÖRDERMENGE (l/h): Förderhöhe Gesamtlänge der Leitung 5 m 10 m 20 m 30 m 1 m 380 300 240 190 2 m 310 280 200 150 3 m 240 200 145 110 4 m 150 130 80 60 5 m 30 20 0 0 Fabrikat: KRONE Type: B-3069N |  |  |  |  |