| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Allgemeine Störmeldung BST-02 Dieser universell einsatzbare Störmeldebaustein kann in allen Wasserinnengeräten und allen Split-Innengeräten (außer Inverter) zum Einsatz kommen. Funktion Nach einer Verzögerungszeit von 10 Minuten nach Anliegen des Kühlbefehls (230 V) wird die Zu- und Abluft gemessen. Es muss eine Differenztemperatur von 2-10°C (einstellbar) erreicht werden. Sonst zieht das Störmelderelais an, welches von einer zentralen Stelle abgefragt werden kann. Maße Elektronik-Gehäuse Höhe: 24 mm Breite: 68 mm Tiefe: 57 mm Belastung des Umschaltkontaktes: 230V – 1A Fabrikat: KRONE Type: BST-02 |  |  |  |  |