| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE VERSATI II+ Wärmepumpen-Brauchwasserspeicher SXVD-300-LC1-M Der GREE Wärmepumpen-Brauchwasserspeicher ist in verschiedenen Größen von 200 und 300 Litern Volumen erhältlich. Im GREE Warmwasserspeicher befindet sich eine Glattrohrwärmetauscherspirale mit vergrößerter Oberfläche (Modell LC1) bzw. zwei Glattrohrwärmetauscherspiralen (Modell LC2). Der Behälter und die Glattrohrwärme-tauscherspirale bestehen aus qualitativ hochwertigem Stahl S235JRG2, welche nach DIN4753 bzw. EN12897 gefertigt sind. Das erlaubt auch das direkte Anschließen einer Wärmepumpe. Der Speicher ist innen doppelt emailliert und außen mit einer 50 mm PU-Hartschaumisolierung ausgestattet. Serienmäßig ist ein Thermometer eingebaut bzw. optional ein Flansch und eine E-Patrone verfügbar. Aufbau: - Doppelt emaillierter Stahlblechspeicher - Behälter und Glattrohrwärmetauscherspirale aus qualitativ hochwertigem Stahl - 50 mm PU-Hartschaumisolierung - Optionale E-Patrone / optionale Flanschplatte (180 mm) zum Anschluss an Eine Wärmepumpenregelung bzw. für die Anti-Legionellen-Funktion - Serienmäßige Ausstattung mit Magnesiumanode und Thermometer - Die Außenverkleidung ist hell Zuverlässigkeit: - Innen doppelt emailliert - für eine erhöhte Lebensdauer - Das Wasser und die elektrischen Bauteile sind komplett voneinander getrennt. Damit kann es zu keinen Funktionsstörungen kommen - Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar / Glattrohrwärmetauscherspirale max. 16 bar - Prüfdruck: max. 1,5-fach - Max. Betriebstemperatur: Behälter max. 95°C / Glattrohrwärmetauscherspirale max. 110°C Technische Daten Brauchwasserspeicher mit einem Wärmetauscher Größe/Volumen 300 L Oberfläche Wärmetauscher 3,4 m2 Max. Betriebstemperatur Behälter/Wärmetauscher 95/110 °C Max. Betriebsdruck Behälter/Wärmetauscher 10/16 bar Leistungsaufnahme E-Patrone 3,0 kW Spannungsversorgung E-Patrone 400/30/50 V/Ph/Hz Anschlüsse: Kaltwasser 1 Zoll Warmwasser 1 Zoll Wärmepumpe VL/RL 1 Zoll Entlüftung 1 Zoll E-Patrone Muffe 1 ½ Zoll Fühlermuffe ½ Zoll Isolierung 50 mm Kippmaß ohne Isolierung 1550 mm Abmessungen mit Isolierung (ø x Höhe) 650 x 1420 mm Gewicht 132 kg Fabrikat: GREE SXVD-300-LC1-M |  |  |  |  |