|  | KRONE Ölprotektoren CUW aus Edelstahl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Kälte- und Klimaaußengeräte, die ölgeschmierte Kompressoren enthalten, verfügen über einen mit Kältemittel gefüllten Kältekreis-lauf. Im Kältekreislauf herrschen Kältemitteldrücke bis zu 40 bar. Bei einer Leckage strömt mit dem Kältemittel das Öl aus und würde eine Grundwasserverseuchung verursachen. Eine normale Auffangwanne würde bei Regen überlaufen und das Wasser-Öl-gemisch ins Erdreich gelangen lassen. Eine Auffangwanne mit integriertem Leichtflüssigkeitsabscheider ist als ein geprüftes Auffangsystem für darauf aufgestellte Kälte- und Klimaanlagen konzipiert und verhindert entsprechend den rechtlichen Anforderungen (WasgefStAnlV), dass ausgelaufene Öle, Wassergefährdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespült werden. In der Rückhalteeinrichtung befindliche Öle werden durch einen integrierten Ölabscheider zurückgehalten. Der Betreiber erfüllt somit die Anforderungen nach VUmwS. Eine derartige Auffangwanne arbeitet mit einem Ölabscheider mit integrierter Rückspülkammer. Durch diese Rückspülkammer wird verhindert, dass Ölreste bei ausgetrockneter Wanne bis zum Auslauf vordringen können. Bei einsetzenden Regen füllt sich die Rückspülkammer dreimal schneller als der Rest der Wanne und spült sich in Richtung Auffangwanne frei. Der Abfluss ist so di-mensioniert, dass der stärkst mögliche Dauerregen (lt. Deutschen Wetterdienst) sicher abgeführt wird. Die Spaltmaße innerhalb des Ölabscheiders sind so dimensioniert, dass eine optimale Ölab-scheidung bei maximaler Durchflussmenge erreicht wird. Die gelaserte Kantenglättung garantiert zusätzlich den maximalen Abscheidegrad. Die dazu gehörenden Sockelpodeste verbinden das Klimaaußen-gerät mit der Rückhalteeinrichtung und dem Befestigungssystem für Wandmontage oder Bodenaufstellung. Die variablen Abmessungen und die große Anzahl von Standard-größen erlauben die Installation von Verflüssigungssätzen und Maschinen vieler namhafter Hersteller und ermöglichen die Instal-lation auf handelsüblichen Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen. Das Sicherheitssystem ist aus Edelstahl 1.4301. Gefertigt wird nach EN ISO 9445 und DIN 287/288 und wird vom Hersteller, bei Bedarf, bestätigt (EN10204 Werksprüfzeugnis). Mit der Auffangwanne mit integriertem Leichtflüssigkeitsabschei-der werden die Anforderungen nach § 62g ff. des WHG (Wasser-haushaltsgesetz) und § 3 der VAwS (Anlagenverordnung) erfüllt. Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Verarbeitung: Schweißungen nach DIN EN 287/288 Optionales Zubehör: Ein an der Auffangwanne angebrachter Thermostat misst über ein Kapillarrohr vollflächig die Temperatur in der Rückhalteeinrichtung. Bei Unterschreitung des Taupunktes werden über dieses Thermo-stat elektrische Silikonheizmatten angesteuert. Diese Heizmatten sind selbstklebend und werden unterhalb der Auffangwanne an-gebracht. Eine selbstklebende Isolierung sorgt für eine effiziente Energieübertragung an das in der Wanne befindliche Medium. Die Heizelemente sind IP-65 zertifiziert und für den Außeneinsatz geeignet. Max. Tiefe Breite Höhe Ölmenge CUW 1 320 mm 900 mm 35 mm 1,19 l CUW 2 400 mm 950 mm 35 mm 1,52 l CUW 3 500 mm 1150 mm 35 mm 2,30 l CUW 4 850 mm 1140 mm 35 mm 3,87 l CUW 5 930 mm 1140 mm 35 mm 4,24 l CUW 6 780 mm 1500 mm 35 mm 4,68 l CUW 7 1200 mm 1500 mm 35 mm 5,40 l CUW 8 850 mm 1430 mm 35 mm 4,90 l CUW 9 590 mm 1250 mm 35 mm 3,00 l CUW 10 850 mm 1750 mm 35 mm 5,80 l Weitere Gehäusegrößen auf Anfrage. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |