| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlte Verflüssigereinheiten mit Radialgebläse bestehend aus : Gehäuse mit schallisoliertem Aufstellsockel aus einbrennlackiertem Stahlblech in Kompaktbauweise, zur Innenaufstellung, Baureihe DA, isoliert, betriebs- und anschlußfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probegelaufen. Modell DA 24 mit vollhermetischem Scrollkompressor, im Gehäuseraum. Kältekreislauf, teilweise isoliert, mit Hochdruckpressostat, Kapillare, Filtertrockner und Kältemittel-Betriebsfüllung R 407c. Modell Kühlung mit Verflüssigerdruckregelung. 4 variable Kanalanschlussmöglichkeiten zur individuellen Luftführung. Komplette interne Verdrahtung mit Anschlußklemmleiste. Technische Daten: Kühlleistung: 5,50 kW Luftmenge: 2800 m³/h Außentemperatur: 35° C Geräuschpegel (Abstand 1 Meter) : 56 dB (A) Versorgungsspannung – Kompressor: 400 / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 2,9 kW Stromaufnahme - Kompressor: 3,9 A Absicherung (träge): 10 A Externe verf. Pressung : 60 Pa Kältemittel: R407C Kältemittelmenge: 1,990 kg Kältemittelleitungslänge / höhe (max.): 25m / 10m Flüssigkeitsleitung: 3/8“ 9,52 mm Saugleitung: 5/8“ 15,9 mm Höhe/Breite/Tiefe: 450 / 1204 / 680 mm Gewicht: 98 kg Fabrikat: KRONE Type: DA 024 C |  |  |  |  |