| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlte Verflüssigereinheiten mit Radialgebläse bestehend aus : Gehäuse mit schallisoliertem Aufstellsockel aus einbrennlackiertem Stahlblech in Kompaktbauweise, zur Innenaufstellung, Baureihe DA, isoliert, betriebs- und anschlußfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probegelaufen. Modell DA 75 mit vollhermetischem Scrollkompressor, im Gehäuseraum. Kältekreislauf, teilweise isoliert, mit Hochdruckpressostat, Kapillare, Filtertrockner und Kältemittel-Betriebsfüllung R 407c. Modell Kühlung mit Verflüssigerdruckregelung ist möglich (Zubehör). 4 variable Kanalanschlussmöglichkeiten zur individuellen Luftführung. Komplette interne Verdrahtung mit Anschlußklemmleiste. Technische Daten: Kühlleistung: 20,3 kW Luftmenge: 8400 m³/h Außentemperatur: 35° C Geräuschpegel (Abstand 1 Meter) : 60 dB (A) Versorgungsspannung – Kompressor: 400 / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 10,2 kW Stromaufnahme - Kompressor: 14,9 A Absicherung (träge): 32 A Externe verf. Pressung : 50 Pa Kältemittel: R407C Kältemittelmenge: 5,4 kg Kältemittelleitungslänge / höhe (max.): 50m / 30m Flüssigkeitsleitung: 5,8“ 15,9 mm Saugleitung: 1 1/8“ 28,6 mm Höhe/Breite/Tiefe: 651 / 1700 / 900 mm Gewicht: 216 kg Fabrikat: KRONE Type: DA 075 C |  |  |  |  |