| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Mobile Luftentfeuchter ETF 320 Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung, schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere mehr beschädigt. Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Verputz etc. sind große Wassermengen für das Abbinden notwendig. Auch verarbeitete Bauelemente wie Ziegel, Gasbeton, etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten. Das kann vermieden werden: feuchte Wände muffige Gerüche Rost Schwitzwasser Schimmelbildung Um Feuchteschäden und kostenintensive Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters. Der fahrbare Luftentfeuchter KRONE ETF ist leicht zu bedienen und garantiert störungsfreien Dauereinsatz rund um die Uhr. Sogar zum Wäschetrocknen einsetzbar KRONE Luftentfeuchter eignen sich hervorragend zur wirtschaftlichen Raumtrocknung im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Bad, Werkraum, Freizeitraum, Archiv, Lager etc. Und so funktionieren die Luftentfeuchter von KRONE Ein im Gerät eingebauter Ventilator leitet die feuchte Raumluft über einen Verdampfer und kühlt diese unter den Taupunkt ab. Dadurch wird der über-schüssige Wasserdampf als Kondensat ausgeschieden und kann in einen Wasserbehälter gelangen. Die entfeuchtete Luft wird über Raumtemperatur wieder ausgeblasen. Sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 Volt Keine überhitzte Trockenluftbildung Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr Vollautomatische Steuerung Feuchtigkeitssteuerung durch Hygrostat-Anschluss Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht Kompakt, deshalb leicht zu transportieren Technische Daten Tagesentfeuchtungsleistung max. 30,0 L Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F. 28,4 L Einsatzbereich (Temperatur) +6 bis +32 °C Einsatzbereich (Feuchtigkeit) 40-100 % r.F. Luftleistung 190 m³/h Betriebsspannung 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme 0,65 kW Stromaufnahme 3,60 A Kältemittel / Menge R410A / 0,18 kg GWP 2088 CO2-Äquivalent 0,38 t Abmessung: Höhe 615 mm Breite 390 mm Tiefe 275 mm Gewicht 16 kg 1) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen Abstand von einem Meter. Fabrikat: KRONE Type: ETF 320 |  |  |  |  |