| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wassergekühlte Verflüssigereinheit FW009-C in kompakter Bauweise, schalldämmend isoliert, betriebs- und anschlussfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probe gelaufen. Zur Innenaufstellung mit Stadt- oder Kühlturmwasser. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Stahlblech. Ausgestattet mit: - einem vollhermetischen Rollkolbenkompressor - Koaxialverflüssiger - Hochdruckschalter - Wassersparventil - Elektronik mit Anschlussklemmleiste - Einspritzorgan Technische Daten: Kühlleistung 2,50 kW EER 2,95 Versorgungsspannung 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme 0,8 kW Stromaufnahme 4,5 A Stromaufnahme max. 4,7 A Netzkabel 3 x 1,5 mm2 Anschlusskabel 4 x 1,5 mm2 Schalldruckpegel 47 dB(A) Flüssigkeitsleitung 6 mm 1/4 Zoll Saugleitung 10 mm 3/8 Zoll Kältemittel R407C GWP 1774 Kältemittelmenge 0,50 kg CO2-Äquivalent 0,89 t vorgefüllt für 4 m Nachfüllmenge 30 g/m Kältemittelleitungslänge, max. 20 m Höhendifferenz, max. 5 m Wasseranschlüsse ½ Zoll Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +15°C 100 l/h Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +30°C 230 l/h Max. Wassereintrittstemperatur +45 °C Höhe / Breite / Tiefe: 430/600/310 mm Gewicht: 34 kg Fabrikat: KRONE Type: FW009-C |  |  |  |  |