| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wassergekühlte Verflüssigereinheit FW018-C in kompakter Bauweise, schalldämmend isoliert, betriebs- und anschlussfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probe gelaufen. Zur Innenaufstellung mit Stadt- oder Kühlturmwasser. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Stahlblech. Ausgestattet mit: - einem vollhermetischen Rollkolbenkompressor - Koaxialverflüssiger - Hochdruckschalter - Wassersparventil - Elektronik mit Anschlussklemmleiste - Einspritzorgan Technische Daten: Kühlleistung 5,00 kW EER 3,12 Versorgungsspannung 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme 1,6 kW Stromaufnahme 8,5 A Stromaufnahme max. 8,8 A Netzkabel 3 x 1,5 mm2 Anschlusskabel 4 x 1,5 mm2 Schalldruckpegel 48 dB(A) Flüssigkeitsleitung 6 mm 1/4 Zoll Saugleitung 12 mm 1/2 Zoll Kältemittel R407C GWP 1774 Kältemittelmenge 0,60 kg CO2-Äquivalent 1,42 t vorgefüllt für 4 m Nachfüllmenge 30 g/m Kältemittelleitungslänge, max. 20 m Höhendifferenz, max. 5 m Wasseranschlüsse 1/2 Zoll Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +15°C 180 l/h Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +30°C 420 l/h Max. Wassereintrittstemperatur +45 °C Höhe / Breite / Tiefe: 430/600/310 mm Gewicht: 41 kg Fabrikat: KRONE Type: FW018-C |  |  |  |  |