| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wassergekühlte Verflüssigereinheit FW024-C in kompakter Bauweise, schalldämmend isoliert, betriebs- und anschlussfertig. Das Gerät ist im Werk unter Beachtung aller einschlägigen Normen und Vorschriften hergestellt, nach VDE verdrahtet und probe gelaufen. Zur Innenaufstellung mit Stadt- oder Kühlturmwasser. Das Gehäuse besteht aus lackiertem Stahlblech. Ausgestattet mit: - einem vollhermetischen Rollkolbenkompressor - Koaxialverflüssiger - Hochdruckschalter - Wassersparventil - Elektronik mit Anschlussklemmleiste - Einspritzorgan Technische Daten: Kühlleistung 7,00 kW EER 3,68 Versorgungsspannung 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme 1,9 kW Stromaufnahme 9,3 A Stromaufnahme max. 11,0 A Netzkabel 3 x 2,5 mm2 Anschlusskabel 4 x 1,5 mm2 Schalldruckpegel 49 dB(A) Flüssigkeitsleitung 10 mm 3/8 Zoll Saugleitung 16 mm 5/8 Zoll Kältemittel R407C GWP 1774 Kältemittelmenge 0,90 kg CO2-Äquivalent 1,60 t vorgefüllt für 4 m Nachfüllmenge 50 g/m Kältemittelleitungslänge, max. 20 m Höhendifferenz, max. 5 m Wasseranschlüsse 3/4 Zoll Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +15°C 270 l/h Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +30°C 1000 l/h Max. Wassereintrittstemperatur +43 °C Höhe / Breite / Tiefe: 430/600/310 mm Gewicht: 42 kg Fabrikat: KRONE Type: FW024-C |  |  |  |  |