| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Mobile Luftentfeuchter GDN-12-AJ Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung, schnell und sparsam trocknen auf Knopfdruck. Fenster und Türen können noch so gut isoliert sein, normale Nässe und Feuchtigkeit dringen selbst durch Betonwände. Gefährliche Nässe, die schneller als man glaubt zu Schimmel und Rost führt und eingelagerte Materialien, elektrische Installationen, verderbliche Lebensmittel, Akten und vieles andere mehr beschädigt. Bei der Herstellung von Beton, Mörtel, Verputz etc. sind große Wassermengen für das Abbinden notwendig. Auch verarbeitete Bauelemente wie Ziegel, Gasbeton, etc. können nicht zu unterschätzende Wasseranteile enthalten. Das kann vermieden werden: feuchte Wände muffige Gerüche Rost Schwitzwasser Schimmelbildung Um Feuchteschäden und kostenintensive Arbeitsunterbrechungen zu vermeiden, empfiehlt sich der Einsatz eines Luftentfeuchters. Der fahrbare Luftentfeuchter GDN-12-AJ ist leicht zu bedienen und garantiert störungsfreien Dauereinsatz rund um die Uhr. Sogar zum Wäschetrocknen einsetzbar GREE Luftentfeuchter eignen sich hervorragend zur wirtschaftlichen Raum-trocknung im Keller und Trockenkeller, Hobbyraum, Wintergarten, Bad, Werkraum, Freizeitraum, Archiv, Lager etc. Und so funktionieren die Luftentfeuchter von GREE Ein im Gerät eingebauter Ventilator leitet die feuchte Raumluft über einen Verdampfer und kühlt diese unter den Taupunkt ab. Dadurch wird der über-schüssige Wasserdampf als Kondensat ausgeschieden und kann in einen Wasserbehälter gelangen. Die entfeuchtete Luft wird über Raumtemperatur wieder ausgeblasen. Sehr niedrige Betriebskosten aus der Steckdose, 230 Volt Keine überhitzte Trockenluftbildung Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr Vollautomatische Steuerung Feuchtigkeitssteuerung durch Hygrostat-Anschluss Fahrbar bei sehr geringem Eigengewicht Kompakt, deshalb leicht zu transportieren Technische Daten Tagesentfeuchtungsleistung max. 12,0 L Tagesentfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F. 11,5 L Einsatzbereich (Temperatur) +6 bis +32 °C Einsatzbereich (Feuchtigkeit) 40-100 % r.F. Luftleistung 110-115 m³/h Betriebsspannung 230/1/50 V/Ph/Hz Leistungsaufnahme 0,23 kW Stromaufnahme 1,30 A Kältemittel R134A GWP 1430 Kältemittelmenge 0,09 kg CO2-Äquivalent 0,13 t Schalldruckpegel1) 41-43 dB(A) Abmessungen: Höhe 496 mm Breite 353 mm Tiefe 225 mm Gewicht 11 kg 1) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen Abstand von einem Meter. Fabrikat: GREE Type: GDN-12-AJ |  |  |  |  |