| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Monosystem Konsolgerät BiFlow GEH-09-K6-I / Außengerät GEH-09-K6-O, mit Kältemittel R32 Selbsttragendes, flaches Gehäuse aus hellem Kunststoff, abnehmbare Frontverkleidung. Das Innenteil wird mit der mitgelieferten Halterung an die Wand montiert. Elektro-, Kondenswasser- und Kältemittelleitungen können beliebig nach links, rechts, hinten oder nach unten herausgeführt werden. Frontblende mit herausnehmbarem und waschbarem Kassettenluftfilter. Zusätzlicher Aktivkohlefilter zur Geruchsabsorbtion, elektrostatischer Filter zur Pollenabsorbtion und zusätzlicher elektrostatischer Hochleistungs-Luftfilter. Ausblasöffnung im unteren Bereich mit motorisch angetriebenen Lamellen. Zusätzlich zur Erzielung eines perfekten Raumklimas ein einschaltbarer Luftionisierer. Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung; Autosweeper Geräuscharmer, doppelseitig saugender Tangentialventilator. Statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Wechselstrom-Ventilatormotor, 7 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern, schwingungsgedämpft montiert. Hochleistungs-Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter Kondensatwanne. Temperaturfühler an Verdampfer, Kondensator, Sauggas-Verdichtungsendtemperatur, Kühlkörper -und Außentemperatur. Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für Betriebsbereitschaft, Fehler Temperaturfühler und Notbedienungs- und Quittiertasten. LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: - Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. - Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. - Ventilator: 7 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. - Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur - Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende WiFi-Technologie integriert für GREE Smart-Anwendung |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 2,70 (0,70 – 3,10) kW Nennheizleistung ²) 2,90 (0,60 – 3,20) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A+ Energieeffizienzgröße SEER 7,2 Energieeffizienzgröße SCOP 4,0 Luftvolumenstrom Innengerät max. 500 m³/h Schalldruckpegel Innengerät max./min.3) 39/20 dB(A) Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -15 bis +43 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -22 bis +24 °C Kältemittel R32 GWP 675 Kältemittelmenge 0,55 kg CO2-Äquivalent 0,37 t Schalldruckpegel Außenteil, max.4) 39 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) 0,72 kW Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen1) 0,73 kW Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6 mm / 3/8" 10 mm Kältemittelleitung, Länge max. 20,0 m Kältemittelleitung, Höhe max. 10,0 m Abmessungen Innengerät Höhe 600 mm Breite 700 mm Tiefe 215 mm Abmessungen Außenteil Höhe 540 mm Breite 782 mm Tiefe 320 mm Gewicht Innengerät 15,0 kg Gewicht Außenteil 28,0 kg 1) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3) Abstand 1,5 m 4) Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GEH-09-K6-I / GEH-09-K6-O |  |  |  |  |