| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Raumklimagerät Serie GJH-12-AC3 Fensterklimagerät mit Kühl- und Heizfunktion, zum Einbau in eine Außenwand, in ein Fenster oder oberhalb einer Tür. Wetterfestes Gehäuse mit ausziehbarem Chassis und Kondensatwanne mit Anschluss hinten. Farbe des Gehäuses und der Kunststoff-Frontblende ähnlich RAL 9002. Ansaug links, mit seitlich ausziehbarem, waschbarem Kassettenluftfilter, Ausblas rechts, und waagerecht verstellbaren Lamellen. Die senkrechte Lamellenverstellung kann mit der IR-Fernbedienung eingestellt werden (auto. Swingfunktion). Vollhermetischer Rollkolbenkompressor. Radialventilator für Raumluft. Verflüssiger mit Axialventilator. Ventilatormotor mit 3 Drehzahlen. 4-Wege Umkehrventil für WP-Heizung. Kältekreislauf mit Kapillare und Kältemittelfüllung R 410A. Luftfilter Drahtlose Infrarot-Fernbedienung beinhaltet: - Moduseinstellung für Lüften, Kühlen, Heizen oder Entfeuchten. - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung. - Zeitschalter (Ein/Aus). - automatische Drehzahlregelung. - automatischer Luftverwirbelungsmechanismus. - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Komplette Verdrahtung, einschl. Anschlusskabel. Technische Daten Kühlleistung W 3600 Heizleistung W 3500 Luftmenge, hoch m³/h 730 Schalldruckpegel Innen 1) dB(A) 41/45 Schalldruckpegel Außen 1) dB(A) 46/50 Kältemittel / Menge Art/kg R410A / 0,810 Betriebsspannung 1 ~ 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme W 1320 COP/EER (Energieeffizienzklasse) 2,65 (B) Stromaufnahme A 5,3 Absicherung träge 230V A 10 Schutzklasse IP24 Abmessung: Breite mm 660 Tiefe Gerät/Ansaugung mm 720 / 440 Höhe mm 428 Gewicht kg 57 Einsatzbereich Kühlung: +15°C bis +43°C Außentemperatur Einsatzbereich Heizen: -10°C bis +20°C Außentemperatur 1) Innen in 2,5 m Entfernung, Raumgröße von 200m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Außen in 6 m Entfernung im Freifeld Fabrikat: KRONE Type: GJH-12-AC3 |  |  |  |  |