| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | DELCHI LUFTGEKÜHLTE-KÄLTEMASCHINE Typ GLS Die neue, attraktive kompakte luftgekühlte Kältemaschine gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch neue Technologien bei der Komponentenfertigung wurden eine wesentliche Volumenverkleinerung und damit auch Gewichtsreduzierung erzielt.Das Außengerät wurde speziell für das Alternativ-Kältemittel R 410A neu konzipiert. Das robuste und schwingungsfrei laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann im Freien am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden. VERDICHTER Ein neu für Kältemittel R 410A entwickelter Scrollverdichter garantiert noch leiseren Betrieb mit hoher Leistung bei minimalem Stromverbrauch und erhöht zudem auch die Leistungszahl. LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER Der nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A konzipierte luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen. VENTILATOR Direktangetriebener Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. KÄLTEMITTELKREISLAUF Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die Kältemitteleinspritzung erfolgt aus Geräuschgründen im Außengerät. Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse. KÄLTETECHNISCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN Hoch– und Niederdruckschalter als Schutz gegen zu hohen Verflüssigungsdruck bzw. zur Überwachung von Kältemittelverlust sind als Zubehör erhältlich. SCHALTKASTEN Die elektrischen Einrichtungen sind anschlußfertig an eine Klemmleiste verdrahtet. Ebenfalls als Zubehör kann eine elektronische Verflüssigerdruckregelung zur Steuerung der Verflüssigerlüftermotordrehzahl, wodurch der Betrieb bis zu einer Außentemperatur von –15 °C möglich ist. ZUBEHÖR: Wandkonsolen Schweranlauf-Relais (bei 230 V Geräten) HD-ND Pressostate Winterregelung bis –15°C Seite 2 => Technische Daten: Kühlleistung: 4,8 kW Luftmenge: 2000 m³/h Außentemperatur: 35° C Geräuschpegel (5m/10m Abst.): 35 / 29 dB (A) Kältemittel: R22 Einspritzleitung: 6 mm Saugleitung: 12 mm Versorgungsspannung: 380-440 / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kühlung: 2,0 kW Stromaufnahme - Kühlung: 3,7 A Anlaufstrom: 20,0 A Höhe/Breite/Tiefe: 590 / 800 / 300 mm Gewicht: 45 kg Fabrikat: KRONE Type: SKY 454 C |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Kühlleistung: 4,8 kW Luftmenge: 2000 m³/h Außentemperatur: 32° C Geräuschpegel (Halbkugel-Ausstrahlung in 10 Meter) : 32 dB (A) Kältemittel: R410A Kältemittelmenge: 1,080 kg Einspritzleitung: ¼" ~ 6,35 mm Saugleitung: ½" ~ 12,7 mm Versorgungsspannung: 380-440 / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kühlung: 2,03 kW Stromaufnahme - Kühlung: 3,9 A Anlaufstrom: 20,0 A Höhe/Breite/Tiefe: 590 / 800 / 300 mm Gewicht: 45 kg Fabrikat: KRONE Type: GLS 018 A3 |  |  |  |  |