| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE GREE D.C. Inverter Inverter Kassette GMV-ND028TA für GREE-GMV5-VRF-System Gerät Modernes 4-Wege-Kassettengerät mit sehr geringer Bauhöhe und effizientem EC-Ventilatormotor. Gehäuse aus formstabilem, verzinktem Stahlblech, schall- und wärme-dämmend verkleidet. Die Farbe des attraktiven Design-Luftausblasgitters ist annähernd RAL 9003 (Signalweiß, matt). Der Luftausblas ist motorisiert und gewährleistet so eine optimale Luftverteilung. Alle Geräte werden mit einer IR-Fernbedienung ausgeliefert. Die Einspritzung ist im Gerät eingebaut. Zusätzlich haben die Geräte regenerierbare Luftfilter, einen Frischluftanschluss sowie einen Fenster-kontakt für eine externe Abschaltung. Die Geräte haben eine automatische Einschaltung nach Stromausfall. Verdampfer/Verflüssiger Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer sowie das eingebundene E-Ventil garantieren einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energie-effizienz. Die zusätzliche BlueFin-Lamellenbeschichtung ermöglicht den Einsatz der Innengeräte auch in lufttechnisch belasteten Räumen. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 1000 mm über Unterkante Zwischendecke verbaut. Ventilator Der effiziente und laufruhige EC-Motor ist schwingungsarm gelagert, statisch und dynamisch gewuchtet. Er ermöglicht vier Lüfterstufen mit der IR-Fernbedienung und bis zu sieben Lüfterstufen mit der Kabelfern-bedienung. Mikroprozessorregelung Die Regelung überwacht und optimiert alle Funktionen, um das System effizient und betriebssicher zu halten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungs-wärmetauschers in allen Leistungsbereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Ein Wiederanlauf nach Stromausfall ist einstellbar. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, oder über einen Sensor in der Fernbedienung. Die Ist- und Solltemperaturen können an der Gerätefront abgelesen werden. Serienmäßig haben die Geräte einen Fensterkontakt für eine externe Abschaltung. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung 11,2 kW Regelbereich (min - max) (2,0 – 12,0) kW Nennheizleistung 12,5 kW Regelbereich (min - max) (2,0 – 13,2) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (max.) 1700 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Spannungsbereich 198-264 V Elektr. Stromaufnahme max. 0,50 A Schalldruckpegel innen, max. 1 39 dB(A) Schalldruckpegel innen, min. 1 32 dB(A) Kältemittel R 410A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 3/8" / 10 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 5/8" / 16 mm Abmessungen Höhe 320 mm Breite 840 mm Tiefe 840 mm Gewicht 40 kg 1 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-ND112TA |  |  |  |  |