| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Bi-Flow Multi-Inverter-Konsole GMV-ND036C für Multi VRF-System Gerät Selbsttragendes, flaches Gehäuse aus hellem Kunststoff mit abnehmbarer Frontverkleidung. Das Innenteil wird mit der mitgelieferten Halterung an die Wand montiert. Elektro-, Kondenswasser- und Kältemittelleitungen können beliebig nach links, rechts, hinten oder, nach unten herausgeführt werden. Frontblende mit herausnehmbarem und waschbarem Kassettenluftfilter. Zusätzlicher Aktivkohlefilter zur Geruchsabsorbtion, elektrostatischer Filter zur Pollenabsorbtion und zusätzlicher elektrostatischer Hochleistungs-Luftfilter. Ausblasöffnung im unteren Bereich mit motorisch angetriebenen Lamellen. Zusätzlich zur Erzielung eines perfekten Raumklimas ein einschaltbarer Luftionisierer. Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung; Autosweeper Geräuscharmer, doppelseitig saugender Tangentialventilator. Statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern, schwingungsgedämpft montiert. Hochleistungs-Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter Kondensatwanne. Temperaturfühler an Verdampfer, Kondensator, Sauggas-Verdichtungs-end-temperatur, Kühlkörper -und Außentemperatur. Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für Betriebs-bereitschaft, Fehler-Temperaturfühler und Notbedienungs- bzw. Quittiertasten. LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: - Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. - Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. - Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikro- prozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. - Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur - Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende Zubehör Standard-Kabelfernbedienung, Design-Touchscreen-Fernbedienung, Hotel-Fern-bedienung, Smart-Zentralregler, Zentralregler, Design-Kabel-fernbedienung, Modbus/BacNet-Schnittstelle, WLAN-Modul, Diagnose-Debugger, GREE Multiple Central Management. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung 3,6 kW Regelbereich (min - max) (0,8 – 4,0) kW Nennheizleistung 4,0 kW Regelbereich (min - max) (0,8 – 4,4) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (max) 570 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Spannungsbereich 198-264 V Elektr. Stromaufnahme max. 0,15 A Schalldruckpegel1 40-25 dB(A) Kältemittel R410A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 1/4" / 6 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 3/8" / 10 mm Abmessungen Höhe 600 mm Breite 700 mm Tiefe 215 mm Gewicht 16 kg 1 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-ND036C |  |  |  |  |