| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE GREE D.C. Inverter Inverter Kassette GMV-R028T für GREE-VRF-System Gerät Modernes und sehr attraktives Decken-Einbaugerät mit geringer Bau-höhe. Das Innengerät wurde speziell für das GREE GMV-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff. Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetikfilter, Luftausblas wahlweise über 1, 2, 3 oder 4 Seiten. Die Luftleitlamellen werden motorisch verstellt. Es verfügt über Bördelanschlüsse. Eine Infrarot- sowie Kabelfernbedienung wird als Standart mitgeliefert. Verdampfer/Verflüssiger Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 1100 mm über Unterkante Zwischendecke verbaut. Ventilator Ein direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter Radialventilator sorgt mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln und bis zu drei Lüfterstufen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. Mikroprozessorregelung Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungs-bereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Ein Wiederanlauf nach Stromausfall ist einstellbar. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Die Ist- und Solltemperaturen können an der Gerätefront abgelesen werden. Serienmäßig haben die Geräte einen Fensterkontakt für eine externe Abschaltung. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung 2,8 kW Regelbereich (min - max) (0,6 – 3,1) kW Nennheizleistung 3,2 kW Regelbereich (min - max) (0,6 – 3,5) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (hoch) 680 m³/h Luftvolumenstrom (mittel) 610 m³/h Luftvolumenstrom (niedrig) 530 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Spannungsbereich 198-264 V Elektr. Leistungsaufnahme max. 62 W Elektr. Stromaufnahme max. 0,27 A Schalldruckpegel innen, max. 1 32 dB(A) Schalldruckpegel innen, min. 1 28 dB(A) Kältemittel R 410A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 1/4" / 6 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 3/8" / 10 mm Abmessungen Höhe 190 mm Breite 840 mm Tiefe 840 mm Gewicht 25 kg 1 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-R028T |  |  |  |  |