| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Mobiles Raumklimagerät in Kompakt-Ausführung mit Heizfunktion. Das mobile Klimagerät ist mit Rollen ausgestattet und kann beliebig in einem Raum aufgestellt werden. Das Gerät wird mit dem montierten Netzkabel an eine Zimmersteckdose angeschlossen. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind in einem kompakten, formschönen Kunststoffgehäuse untergebracht. Die angesaugte Luft wird gefiltert, gekühlt und entfeuchtet dem Raum wieder zugeführt. Das Gerät verfügt zusätzlich über eine Heizfunktion. Das Gerät ist mit einem mehrstufigen Lüfter für geräuscharmen Betrieb ausgestattet. Die Regelung erfolgt vollautomatisch über einen Mikropro-zessor und eine Tastatur direkt am Gerät oder über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung. Über einen flexiblen Abluftschlauch wird die überschüssige Wärme nach außen abgeleitet. Eine Wanddurchführung für den Abluftschlauch ist als Zubehör lieferbar. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Daten: Kühlleistung: 3,55 kW Heizleistung: 3,50 kW Luftmenge: 390 - 450 m³/h Geräuschpegel1): 48 – 53 dB (A) Entfeuchtungsleistung (max): 2 l/h Versorgungsspannung2): 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 1200 Watt Stromaufnahme: 4,5 A Energieeffizienzklasse: A Farbe: weiß Höhe/Breite/Tiefe: 840 / 500 / 460 mm Gewicht: 47 kg 1) Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei dem Gerät auf eine Raumgröße von 100 m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Fabrikat: GREE Type: GPH-12-AF3 |  |  |  |  |