| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Ausseneinheit für ein Innengerät, bestehend aus: Selbsttragendes Gehäuse, wetterfest, auf stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungsblechen aus verzinktem, grundiertem und einbrennlackiertem Stahlblech (Farbton RAL 9002, grauweiß). Das Außenteil (Verflüssigereinheit) wird mit den am Geräteboden angebrachten Befestigungslaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wand-konsole (Zubehör) montiert. Gemeinsamer, geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblasgitter. Wechselstrom-Ventilatormotor mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Schallgedämmter, vollhermetischer Scrollkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Ölfüllung. Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrolliertem Betriebspunkt arbeitenden Verdichter. Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgepreßten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter. Ein Kältekreislauf, interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, EEV Elektronisches Expansionsventil je Kreis, Umkehrventile, Absperrventile mit Bördelanschlüssen, an Saugleitung mit Schraderventil, sowie Betriebsfüllung mit Kältemittel R410A Komplette interne Verdrahtung mit Anschlußklemmleisten für Netzanschluß und Innenteilen. Kombinierbar mit den Innenteilen: GREE GTH-60-K3 Universal-Truhengeräte Technische Daten Kühlleistung W 16000 (4000-17000) Heizleistung W 18000 (4000-18900) Schalldruckpegel dB(A) 56 Betriebsspannung 400V-3Ph-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung W 5020 COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,21 A Leistungsaufnahme Heizung W 4680 (1200-5400) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,75 B Absicherung, träge A 16 (gemeinsam mit Innenteil) Abmessung: Breite mm 1140 Tiefe mm 415 Höhe mm 1500 Nettogewicht kg 138 Kältemittelleitungen Länge max. m 50 Einspritzleitung isoliert mm 12 Saugleitung isoliert mm 19 Fabrikat GREE Modell GUHD-60-NM |  |  |  |  |