| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wandgerät GWH-12-AGB-I SOLID Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff mit vollflächiger Designfront. Anzeige für aktuelle Raumtemperatur, Ventilatorstufe und Betriebsart. Lufteintritt über einen großzügig dimensionierten, regenerierbaren und leicht zugänglichen Luftfilter. Luftaustritt über Luftleitlamellen mit vertikal und horizontal verstellbaren Lamellen. Automatischer horizontaler Swingbetrieb zur besseren Luftverteilung. Befestigung mittels Wandhalterung. Hochleistungsverdampfer aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in zölliger Bördelaus-führung mit Überwurfmuttern. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff. Kondensatanschluss rückseitig am Gerät. Laufruhiger und geräuscharmer Tangential-Ventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, Antrieb durch vierstufigen Motor. Von vorn zugängliche Anschlussklemmen innerhalb des Gerätes. Komfortable Regelung mit Bedienung aller Funktionen und Anzeige über handliche Infrarot-Fernbedienung. Optional ist die Regelung mit einer Kabel-Fernbedienung möglich. Die integrierte WiFi-Technologie ermöglicht die direkte lokale Steuerung über Smartphones oder Tablets mit der Gree Smart-App. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Frostansatz am Verdampfer. Wiederanlauf nach Stromausfall. Die Netzzuleitung der Kombination erfolgt am Außengerät. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung Wandhalterung Innengerät Als Zubehör lieferbar: Kondensatpumpe Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 3,20 (0,90 – 3,60) kW Nennheizleistung 1) 3,40 (0,90 – 4,00) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A+ Luftvolumenstrom 7-stufig 280-580 m³/h Schalldruckpegel2) 41-24 dB(A) Schallleistungspegel 56 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6 mm / 3/8" 10 mm Kondensatanschluss/Außendurchmesser v. Stutzen 16 mm Abmessungen Innengerät Höhe 260 mm Breite 799 mm Tiefe 185 mm Gewicht Innengerät 8,0 kg 1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen: Kühlen: Innentemperatur 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur. Heizen: Innentemperatur 20° C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur. 2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Innengerät; Raumvolumen 200 m3; Nachhallzeit 0,5 Sek. Fabrikat: GREE Type: GWH-12-AGB-I |  |  |  |  |