| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Wand-Inverter-System (Direktverdampfung) Raumklima-Kombination mit Inverter zum Kühlen und Heizen. Die Kombination besteht aus einem Innengerät als Wand-Raumklimagerät und einem Inverter-Außenteil zur Direktverdampfung für Boden- oder Wandmontage. Durch die interne Kommunikation zwischen Innengerät und Außenteil erfolgt eine stetige Anpassung der Kühl- und Heizleistung auf die Leistungserfordernisse des Raumes. Temperaturschwankungen im Raum werden auf ein Minimum reduziert und elektrische Energie eingespart. Innengerät GWH-18-UC6-I Design Befestigung mittels Wandhalterung. Gehäuse aus gebürstetem Aluminium als vollflächige Designerfront. Anzeige für aktuellen Raumtemperatur, Ventilatorstufe und Betriebsart. Der Lufteintritt erfolgt über einen großzügig dimensionierten, regenerierbaren und leicht zugänglichen Luftfilter. Luftaustritt über Luftleitlamellen mit vertikal und horizontal verstellbaren Lamellen. Automatischer Swingbetrieb zur besseren Luftverteilung sowohl vertikal als auch horizontal. Hochleistungsverdampfer aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in zölliger Bördelaus-führung mit Überwurfmuttern. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff. Kondensatanschluss rückseitig am Gerät. Laufruhiger und geräuscharmer Tangential-Ventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, Antrieb durch siebenstufigen Motor. Von vorn zugängliche Anschlussklemmen innerhalb des Gerätes. Komfortable Regelung mit Bedienung aller Funktionen und Anzeige über die handliche Infrarot-Fernbedienung. Die integrierte Wi-Fi-Technologie ermöglicht die direkte lokale Steuerung über Smart-Phones oder Tablets mit der Gree-Smart-Anwendung. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Frostansatz am Verdampfer und Takt-betrieb des Kompressors in der Regelung integriert. Wiederanlauf nach Stromausfall und Wiedereinschaltschutz zur Vermeidung von Kompressorschäden. Die Netzzuleitung der Kombination erfolgt am Außengerät. Außenteil GWH-18-UC6-O Gehäuse des Außenteiles aus verzinktem Stahlblech mit wetterfester Schutzlackierung. Der Lufteintritt erfolgt über einen Hochleistungsverflüssiger aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen mit Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter. Laufruhiger Axialventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, mit thermisch geschützten Antriebsmotor. Leistungsstarker, drehzahlgeregelter Inverter. Elektronik mit Regelkomponenten zur Erzeugung einer Kompressorleistung von 0,90 bis 5,75 kW Kühlleistungen und 0,75 bis 6,80 kW Heizleistungen. Absperrorgan saug- und druckseitig seitlich am Gerät mit saugseitigem Schraderventil. Integriertes Vierwege-Umkehrventil zur Umschaltung des Kühl- und Heizbetriebes. Kältekreis mit FCKW-freiem Kältemittel R32. Kältemittel für 5 Meter Kältemittel-leitungslänge vorgefüllt. Kältemitteleinspritzung elektronisches Einspritzventil mit vorgeschaltetem Filtertrockner. Elektrische Anschlussklemmen für Steuerleitung und Datenleitung vom Innengerät. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung Wandhalterung Innengerät Winterregelung zum Betrieb bei tiefen Außentemperaturen Als Zubehör lieferbar: Störmeldung Kondensatpumpe Wand- oder Bodenkonsolen für Außenteil Ölprotektor aus Aluminium mit integriertem Ölabscheider Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 5,30 (0,90 – 5,75) kW Nennheizleistung ²) 5,56 (0,75 – 6,80) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A+ Energieeffizienzgröße SEER 6,8 Energieeffizienzgröße SCOP 4,0 Luftvolumenstrom Innengerät 7-stufig 340-850 m³/h Schalldruckpegel Innengerät min.-max.3) 22-42 dB(A) Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -20 bis +54 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -30 bis +24 °C Kältemitteltyp R32 Kältemittelmenge 1,40 kg CO2-Äquivalent 0,95 t Vorgefüllt für 5,00 m Schalldruckpegel Außenteil, max.4) 37 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) 1,45 kW Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen1) 6,50 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen1) 1,42 kW Elektr. Nennstromaufnahme Heizen1) 6,50 A Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6 mm / 1/2" 12 mm Kondensatanschluss/Außendurchmesser v. Stutzen 16 mm Kältemittelleitung, Länge max. 25,0 m Kältemittelleitung, Höhe max. 10,0 m Abmessungen Innengerät Höhe 320 mm Breite 960 mm Tiefe 205 mm Abmessungen Außenteil Höhe 700 mm Breite 950 mm Tiefe 396 mm Gewicht Innengerät 14,0 kg Gewicht Außenteil 51,0 kg 1) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3) Abstand 1 m 4) Abstand 5 m Fabrikat: GREE Type: GWH-18-UC6-I / GWH-18-UC6-O |  |  |  |  |