| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Multi-Inverter Wandgerät GWH-18-YC6-I für R32-Multisystem, bestehend aus: Raumklima-Kombination mit Inverter zum Kühlen und Heizen. Die Kombination besteht aus einem Innengerät als Wand-Raumklimagerät und einem Inverter-Außenteil zur Direktverdampfung für Boden- oder Wandmontage. Durch die interne Kommunikation zwischen Innengerät und Außenteil erfolgt eine stetige Anpassung der Kühl- und Heizleistung auf die Leistungserfordernisse des Raumes. Temperaturschwankungen im Raum werden auf ein Minimum reduziert und elektrische Energie eingespart. Befestigung mittels Wandhalterung. Gehäuse aus weißem, schlagfestem Kunststoff mit vollflächiger Designfront. Anzeige für aktuelle Raumtemperatur, Ventilatorstufe und Betriebsart. Lufteintritt über einen großzügig dimensionierten, regenerierbaren und leicht zugänglichen Luftfilter. Luftaustritt über Luftleitlamellen mit vertikal und horizontal verstellbaren Lamellen. Automatischer Swingbetrieb zur besseren Luftverteilung sowohl vertikal als auch horizontal. Hochleistungsverdampfer aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in zölliger Bördelaus-führung mit Überwurfmuttern. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff. Kondensatanschluss rückseitig am Gerät. Laufruhiger und geräuscharmer Tangential-Ventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, Antrieb durch siebenstufigen Motor. Von vorn zugängliche Anschlussklemmen innerhalb des Gerätes. Komfortable Regelung mit Bedienung aller Funktionen und Anzeige über handliche Infrarot-Fernbedienung. Optional ist die Regelung mit einer Kabel-Fernbedienung möglich. Die integrierte WiFi-Technologie ermöglicht die direkte lokale Steuerung von Smartphones oder Tablets mit der Gree Smart-Anwendung. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Frostansatz am Verdampfer und Takt-betrieb des Kompressors in der Regelung integriert. Wiederanlauf nach Stromausfall und Wiedereinschaltschutz zur Vermeidung von Kompressorschäden. Die Netzzuleitung der Kombination erfolgt am Außengerät. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung Wandhalterung Innengerät Winterregelung zum Betrieb bei tiefen Außentemperaturen Als Zubehör lieferbar: Kabel-Fernbedienung XK41 Kabel-Fernbedienung XK76 Kondensatpumpe Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 5,30 (1,26 – 6,60) kW Nennheizleistung ²) 5,57 (1,12 – 6,80) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A+ Luftvolumenstrom Innengerät 7-stufig 520-1000 m³/h Schalldruckpegel Innengerät min.-max.3) 34-49 dB(A) Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -15 bis +48 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -15 bis +27 °C Kältemittel R32 Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) 1550 W Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen1) 6,9 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen1) 1428 W Elektr. Nennstromaufnahme Heizen1) 6,3 A Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6 mm / 5/8" 16 mm Kondensatanschluss/Außendurchmesser v. Stutzen 16 mm Abmessungen Innengerät Höhe 327 mm Breite 1101 mm Tiefe 249 mm Gewicht Innengerät 14,0 kg 1) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3) Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GWH-18-YE6-I |  |  |  |  |