| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Multi Inverter Außeneinheit GWHD-28-NK6OO für 2-4 Innengeräte, R32-Multisystem, bestehend aus: Selbsttragendes Gehäuse, wetterfest, auf stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungsblechen aus verzinktem, grundiertem und einbrennlackiertem Stahlblech (Farbton RAL 9002, grauweiß). Das Außenteil (Verflüssigereinheit) wird mit den am Geräteboden angebrachten Befestigungslaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wandkonsole (Zubehör) montiert. Gemeinsamer, geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblasgitter. Wechselstrom-Ventilatormotor mit Betriebs-kondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Schallgedämmter, vollhermetischer Rollkolbenkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Ölfüllung. Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrollierten Betriebspunkt arbeitenden Verdichter. Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter. Ein Kältekreislauf, interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, EEV Elektronisches Expansionsventil je Kreis, Umkehrventile, Absperrventile mit Bördelanschlüssen, an Saugleitung mit Schraderventil, sowie Betriebsfüllung mit Kältemittel R32. Komplette interne Verdrahtung mit Anschlussklemmleisten für Netzanschluss und Innenteilen. Kombinierbar mit den Innenteilen: GREE GWH-09-YC6-I / 12-YC6-I / 18-YC6-I / 24-YC6-I Wandgeräte GREE GEH-12-AA-K6 / 18-AA-K6 Bi-Flow Konsolgeräte GREE GKH-12-BB-K6 / 18-BB-K6/ 24-BC-K6 Kassettengeräte GREE GTH 09-CA-K6 / 12-CA-K6 / 18-CA-K6 / 24-CB-K6 Universal-Truhengeräte GREE GFH-12-EA-K6 / 18-EA-K6 / 24-EA-K6 Kanalgeräte Technische Daten Kühlleistung W 8000 (2300-11000) Heizleistung W 9500 (3700-10300) Schalldruckpegel* dB(A) 45 Schallleistungspegel dB(A) 68 Betriebsspannung 1 ~230V-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung max. W 2120 Leistungsaufnahme Heizung max. W 2410 SEER/SCOP (Energieeffizienzklasse) 7,2/4,2 A++/A+ Kältemittel Typ R32 GWP 675 Kältemittelmenge kg 1,80 CO2-Äquivalent t 1,22 Kältemittelleitungen Länge/Höhe max. m 70/20 Einspritzleitung isoliert mm 4 x 6 Saugleitung isoliert mm 4 x 10 Absicherung, träge A 16 (gemeinsam mit Innenteil) Abmessung: Höhe mm 654 Breite mm 889 Tiefe mm 340 Nettogewicht kg 51,0 *Schalldruckpegel in einem Freifeld bei 6 Meter Abstand gemessen Fabrikat GREE Modell GWHD-28-NK6OO |  |  |  |  |