| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Multi Inverter Außeneinheit für 1-4 Innengeräte, bestehend aus: Selbsttragendes Gehäuse, wetterfest, auf stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungsblechen aus verzinktem, grundiertem und einbrennlackiertem Stahlblech (Farbton RAL 9002, grauweiß). Das Außenteil (Verflüssigereinheit) wird mit den am Geräteboden angebrachten Befestigungslaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wandkonsole (Zubehör) montiert. Gemeinsamer, geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblasgitter. Wechselstrom-Ventilatormotor mit Betriebs-kondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Schallgedämmter, vollhermetischer Rollkolbenkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Ölfüllung. Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrolliertem Betriebspunkt arbeitenden Verdichter. Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter. Ein Kältekreislauf, interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, EEV Elektronisches Expansionsventil je Kreis, Umkehrventile, Absperrventile mit Bördelanschlüssen, an Saugleitung mit Schraderventil, sowie Betriebsfüllung mit Kältemittel R410A Komplette interne Verdrahtung mit Anschlussklemmleisten für Netzanschluss und Innenteilen. Kombinierbar mit den Innenteilen: GREE GWH-09-TB3-I / 12-TB3-I / 18-TC3-I / 24-TD3-I Wandgeräte GREE GWH-09-KF5-I / 12-KF5-I / 18-KF5-I / 24-KF5-I Wandgeräte GREE GWH-09-UB3-I / 12-UB3-I / 18-UC3-I Wandgeräte GREE GEH-12-AA / 18-AA Bi-Flow Konsolgeräte GREE GKH-12-BA-G / 18-BA-G / 24-BA-G Kassettengeräte GREE GKH-12-BA-K / 18-BA-K Kassettengeräte (Euroraster) GREE GTH 09-BA / 12-BA / 18-BA / 24-BA Universal-Truhengeräte GREE GFH-12-EA / 18-EA / 24-EA Kanalgeräte Technische Daten Kühlleistung W 10500 (2200-11000) Heizleistung W 12000 (2800-13000) Schalldruckpegel dB(A) 43 Betriebsspannung 1 ~230V-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung max. W 4600 Leistungsaufnahme Heizung max. W 4100 SCOP/SEER(Energieeffizienzklasse) 5,5/3,8 A/A Absicherung, träge A 25 (gemeinsam mit Innenteil) Kältemittel Typ R410A GWP 2088 Kältemittelmenge kg 4,30 CO2-Äquivalent t 8,98 Abmessung: Höhe mm 1103 Breite mm 1090 Tiefe mm 440 Nettogewicht kg 95 Kältemittelleitungen Länge/Höhe max. m 70/10 Einspritzleitung isoliert mm 3x 6 + 1x10 Saugleitung isoliert mm 3x10 + 1x16 Fabrikat GREE Modell GWHD-36-NK3BO |  |  |  |  |