| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Deckenkassetten für Kaltwasserbetrieb, bestehend aus: Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (298 mm) Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit Parallel-Lamellen. Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-Filter. Luftausblas wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten. Ein Frischluft-anteil und ein Kanalanschluss für benachbarte Räume ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansauggitters ist die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zur Geräteoberkante eingebaut. Luftkühler 2- bzw. 3-reihiger runder Wasser/Luft-Hochleistungs-Wärmetauscher aus mechanisch geweiteten CU-Rohren mit durchgehenden Alu-Rippen, Entlüftungs- und Entleerungsventilen sowie Messinganschlüssen. Ventilator Ein neuer Radial-Ventilator mit dreistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung. Schaltkasten Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit: Klemmleiste für Wechsel-stromanschluss (230V/1Ph/50Hz) und Anschlussklemmen für Fern- bedienung. Elektroheizungen sind nur in den E-Modellen erhältlich. Filter Waschbarer Polyproylen-Filter in gefalteter Ausführung für eine größere Filterfläche und geringem Druckverlust. Das Filter ist in einem Kunst-stoffrahmen an der unteren Seite des Gerätes angebracht und kann zur Reinigung sehr leicht entfernt werden. Die Filterklasse ist EU1. Optional ist es möglich, fotokatalytische (TiO2) Filter zur Geruchs- Entfernung in das Gerät nachzurüsten. Zubehör: Fernbedienung zur Wandbefestigung mit oder ohne Thermostat. Thermo-elektrisches Drei-Wege-Ventil, zur Regulierung des Wasserzulaufs zum Wärmetauscher. Aktivkohlefilter zur Filterung unangenehmer Gerüche; z.B.Tabakrauch. Antibakterienfilter zur Filterung von Schwebstoffen in der Luft, Zusatz-Kondensatpumpe ab 500 mm, Ausblasgitter-Lackierung in allen RAL-Farben. Technische Daten: Kaltwassertemperatur: 7/12°C Kühlleistung: 6,0 kW Luftmenge (H/M/N): 306 / 194 / 153 l/s Geräuschpegel: 20 - 40 dB (A) Wasservolumenstrom Kühlung: 1032 l/h Kaltwasseranschlüsse: 1 Zoll Druckverlust Kaltwasserregister: 20 kPa Druckverlust Ventilsatz: 7,5 kPa Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Anschlusswert: 90 Watt Nennstrom: 0,39 A Höhe / Breite / Tiefe (Gerät): 298 / 825 / 825 mm Höhe / Breite / Tiefe (Gitter): 30 / 960 / 960 mm Gewicht: 46 kg 1) Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei den Kassetten auf einer Raumgröße von 100m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: GWK 12 C |  |  |  |  |