| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Inverter Ausseneinheit, bestehend aus: Gehäuse, wetterfest, mit stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungs-blechen mit Tragegriffen aus verzinktem, grauweiß einbrennlackiertem Stahl-blech. Das Gerät wird mit den am Boden angebrachten Befestigungslaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wandkonsole (Zubehör) montiert. Schallgedämmter, vollhermetischer Rollkolbenkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Ölfüllung. Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrolliertem Betriebspunkt arbeitenden Verdichter. Geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblasgitter. Wechselstromstrom-Ventilatormotor mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgepreßten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter. Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, elektronisches Expansionsventil, Umkehrventil, Absperrventilen mit Bördelanschlüssen, an Saugleitung mit Schraderventil, sowie Betriebsfüllung mit Kältemittel R 410A. Komplette interne Verdrahtung mit Anschlussklemmleiste. Kombinierbar mit den Innenteilen: KRM-WA 30 Wandgeräte KRM-TR 30 Truhengeräte KRM-KA 30 Kassetten KRM-DX 30 Kanalgeräte Technische Daten Kühlleistung W 8000 (1500-9000) Heizleistung W 9000 (1500-10500) Schalldruckpegel dB(A) 42 Betriebsspannung 1 ~230V-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung W 2490 (500-2560) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,03 B Leistungsaufnahme Heizung W 2440 (450-2200) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,61 A Absicherung, träge A 20 (gemeinsam mit Innenteil) Abmessung: Breite mm 950 Tiefe mm 340 Höhe mm 835 Nettogewicht kg 65 Kältemittelleitungen Länge max. m 30 Höhe max. m 15 Einspritzleitung isoliert Zoll / mm 3/8 / 10 Saugleitung isoliert Zoll / mm 5/8 / 16 Fabrikat KRONE Modell KRM MONO 30 |  |  |  |  |