| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Multi Quattro Inverter Ausseneinheit, bestehend aus: Selbsttragendes Gehäuse, wetterfest, auf stabiler Grundplatte und angeschraubten Verkleidungsblechen aus verzinktem, grundiertem und einbrennlackiertem Stahlblech (Farbton RAL 9002, grauweiß). Das Außenteil (Verflüssigereinheit) wird mit den am Geräteboden angebrachten Befestigungslaschen auf einem waagerechten Untergrund oder einer Wand-konsole (Zubehör) montiert. Gemeinsamer, geräuscharmer Verflüssiger-Axialventilator, statisch und dynamisch ausgewuchtet, einschl. Ausblasgitter. Wechselstrom-Ventilatormotor mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern. Schallgedämmter, vollhermetischer Rollkolbenkompressor, innen und außen schwingungsgedämpft gelagert, mit Ölfüllung. Optimale Temperaturführung durch drehzahlgeregelten, im elektronisch kontrolliertem Betriebspunkt arbeitenden Verdichter. Gebogener Verflüssiger mit großer Anströmfläche aus Kupferrohren mit aufgepreßten Aluminiumlamellen, einschl. Ansauggitter. Ein Kältekreislauf, interne Kupfer-Verbindungsleitungen, mit Kältemittelfilter, EEV Elektronisches Expansionsventil je Kreis, Umkehrventile, Absperrventile mit Bördelanschlüssen, an Saugleitung mit Schraderventil, sowie Betriebsfüllung mit Kältemittel R410A Komplette interne Verdrahtung mit Anschlußklemmleisten für Netzanschluß und Innenteilen. Kombinierbar mit den Innenteilen: KRM-WA 9 /12 / 18 Wandgeräte KRM-TR 9 / 12 / 18 Truhengeräte KRM-KA 9 / 12 / 18 Kassetten und KRM-DX 12 / 18 Kanalgeräte Technische Daten Kühlleistung W 8000 (1300-9400) Heizleistung W 9500 (900-11500) Schalldruckpegel dB(A) 39 Betriebsspannung 1 ~230V-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung W 2490 (500-3000) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 3,21 A Leistungsaufnahme Heizung W 2380 (500-3000) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 4,00 A Absicherung, träge A 20 (gemeinsam mit Innenteil) Abmessung: Breite mm 950 Tiefe mm 340 Höhe mm 835 Nettogewicht kg 70 Kältemittelleitungen Länge max. m 70 Einspritzleitung isoliert mm 4x 6 Saugleitung isoliert mm 3x10 +1x12 Fabrikat KRONE Modell KRM QUATTRO 32 |  |  |  |  |