| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Inverter Wandgerät, bestehend aus: Selbsttragendes, flaches Gehäuse aus Kunststoff (Farbton RAL 9010, reinweiß), abnehmbare Frontverkleidung aus PVC. Das Innenteil wird mit der mitgelieferten Halterung an die Wand montiert. Elektro-, Kondenswasser- und Kältemittelleitungen können beliebig nach links, rechts, hinten oder, nach unten herausgeführt werden. Frontblende mit herausnehmbarem und waschbarem Kassettenluftfilter. Zusätzlicher Aktivkohlefilter zur Geruchsabsorbtion, elektrostatischer Filter zur Pollenabsorbtion und zusätzlicher elektrostatischer Hochleistungs-Luftfilter. Ausblasöffnung im unteren Bereich mit motorisch angetriebenen Lamellen. Zusätzlich zur Erzielung eines perfekten Raumklimas ein einschaltbarer Luftionisierer. Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung Autosweeper Geräuscharmer, doppelseitig saugender Tangentialventilator. Statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern, schwingungsgedämpft montiert. Hochleistungs-Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepreßten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter Kondensatwanne. Temperaturfühler an Verdampfer, Kondensator, Sauggas-Verdichtungs-endtemperatur, Kühlkörper -und Aussentemperatur. Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für Betriebsbereit-schaft, Fehler Temperaturfühler und Notbedienungs- und Quittiertasten. LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: -Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. -Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C -„I Feel“ Funktion: Temperaturregelung durch den Fühler der Fernbedienung. -Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. -Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur -Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende -Kindersicherung -Thermometerfunktion -Echtzeituhr Technische Daten Kühlleistung W 2500 (1400-3600) Heizleistung W 3400 (1500-5000) Luftmenge h/m/n m³/h 570/460/350 Schalldruckpegel h/m/n dB(A) 38/31/27 Betriebsspannung 1 ~230V-50Hz Leistungsaufnahme Kühlung W 595 (420-1000) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 4,2 A Leistungsaufnahme Heizung W 810 (390-1600) COP/EER(Energieeffizienzklasse) 4,2 A Abmessung: Breite mm 810 Tiefe mm 210 Höhe mm 285 Nettogewicht kg 11 Kältemittelleitungen Länge max. m 20 Höhe max. m 10 Einspritzleitung isoliert Zoll / mm 1/4 / 6 Saugleitung isoliert Zoll / mm 3/8 / 10 Fabrikat KRONE Modell KRM WA 09 |  |  |  |  |