| Pos. | Stck. | Benennung KRONE KWP-P 160 Luft/Wasser Inverter- Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen in Split-Version. Bestehend aus Innenmodul als Standgerät zur Innenaufstellung und Außenteil für Boden- oder Wandmontage im Außenbereich. Mikroprozessor gesteuert Heizleistungsanpassung durch Zukunftsweisende und Energiesparende Invertertechnologie. Innenmodul KWP-P 160 I Gehäuse in formschöner Bauform aus Silberlackiertem Metall (RAL 9006) mit vollflächiger Designerfont und integriertem Wärmepumpenmanager zur Heizungsregelung und einem 150 L Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme. Technische Beschreibung: Gerätemontage als Standgerät. Umwälzpumpe zur Heizwasserumwälzung sowie Plattenwärmetauscher (Verflüssiger) zur Wärmeübertragung sind eingebaut. Eine Strömungswächter zur Sicherstellung des Mindestvolumenstromes, Vor- und Rücklauffühler sowie ein Handentlüfter sind integriert. Eine Rohrbaugruppe für den optionalen Einbau eines elektrischen Heizstabes ist vorhanden. Der umklappbare Schaltkasten ist vorbereitet für den elektrische Anschluss von zwei Heizkreisen, einer Solaranlage sowie einem Dreiwege-Umschalt-ventil zur Brauchwarmwasserbereitung. Rohranschlüsse für Heizkreis, Warmwasserbereitung und Kältemittelanschlüsse sind oben am Gerät angeordnet.. Die mitgelieferte Sicherheitsbaugruppe wird auf der Oberseite an einem dafür vorgesehenen Rohrstutzenmontiert. Eine 6kW Elektrische Zusatzheizung sowie ein Membranausdehnungsgefäß sind serienmäßig Eingebaut. Die effektive Komfort-Klimatisierung wird durch eine Umkehrung des Kältekreises realisiert. Es kann im Kühlbetrieb eine Vorlauftemperatur zwischen +5°C bis +25°C gewählt werden. Das im Lieferumfang enthaltene Dreiwegeventil schaltet einen separaten Hydraulikkreis mit entsprechender Kälteisolierung frei. Zur Flächenkühlung muss eine bauseitige Taupunktregelung vorgesehen werden. Außenmodul KWP-P 160 A Inverter geregeltes Außenmodul mit KRONE KWP Inverter Technologie zur Wärmeaufnahme aus der Umgebungsluft. Aufstellung im Außenbereich. Gehäuse und Rahmen bestehen aus stabilen verzinkten Stahlblechen mit einer zusätzlichen witterungsbeständigen Polyester-Einbrennlackierung und innen liegender Schalldämmung. Großflächige abnehmbare Verkleidungs-elemente. Farbe: wahlweise in weiß, ähnlich RAL 9001. Technische Beschreibung: Der Lufteintritt erfolgt über den Verdampfer mit Schutz vor äußeren Einwirkungen durch ein Kunststoffgitter. Hochleistungswärmetauscher, als Verdampfer aus Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit aufgepressten Aluminiumlamellen gefertigt. L-Förmig mit Mehrfacheinspritzung zur Leistungserhöhung angeordnet. Laufruhiger drehzahlgeregelter Axialventilator mit einem Flügelrad aus Kunststoff, statisch und dynamisch ausgewuchtet mit horizontalem Berührungsschutzgitter. Wettergeschützter Antriebsmotor, wartungsfrei mit thermischem Überlastschutz ausgerüstet. Sauggasgekühlter, DC Scrollverdichter, drehzahlgeregelt über Inverter. Durch den Einsatz von Neodymium-Magneten wurde eine Drehmomenterhöhung erreicht und Reibungsverluste minimiert. Puls-Weiten-Modulation für eine optimale sinusförmige Charakteristik. Vibrationsarm auf Schwingungsdämpfern montiert und leise laufend, mit hohem Wirkungsgrad, Motorschutz gegen Überströme und thermische Überlastung, standardmäßig mit Schalldämmung ausgestattet. Die Zukunftsweisende SuperTec-Technologie des 2-Phasen-Niederdruck-Kältekreislauf zur Unterkühlung des Kältemittels ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigen Außentemperaturen. Kurbelwannenheizung für leichten Anlauf und zur Vermeidung der Ansammlung flüssigen Kältemittels im Kältemaschinenöl. Saugseitig durch einen großzügig bemessenen Flüssigkeitsabscheider vor Flüssigkeitsschlägen geschützt. Sicherheitskette bestehend aus einem Hochdruck- und Niederdruckschalter, Überhitzungsschutz und Überstromschutz. Alle Funktionen werden über einen Mikroprozessor überwacht und gesteuert. Eine Mikroprozessor geregelte Bedarfsabtauung durch eine Kreislaufumkehr sorgt für geringe Abtauzyklen. Kältekreis mit FCKW-Freien Kältemittel R 410 A mit Filter, Ölabscheider, Sammler, 4-Wege-Umschaltventil zum Abtauen. Service-/Füllanschlüsse mit absperrbaren Ventilen. Elektronische Expansionsventile zur Druck und Geräuschminderung im Außengerät eingebaut. Der Kältekreislauf ist druckgeprüft, leckgetestet, getrocknet, evakuiert und mit einer Kältemaschinenölfüllung versehen. Zukunftsweisender 2-Phasen-Niederdruck-Kältekreislauf, mit Sicherheitskältemittel. Vorgefüllt für eine maximale einfache Rohrleitungslänge von 30 Metern. Die max. zulässige Rohrleitungslänge beträgt 75 Meter. Wärmepumpenmanager „Multitalent“ Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung im Heizbetrieb in Volltextanzeige. Brauchwasservorrangschaltung im Heizbetrieb. Der Wärmepumpenmanager (Multitalent) verfügt über eine Regelung für einen ungemischten Heizkreis (Radiatoren) inkl. Heizkreispumpenschaltung sowie einen gemischten Heizkreis (Fußbodenheizung) inkl. Heizkreispumpenschaltung und Mischerventilansteuerung. Zusätzlich ist eine Solarregelung inkl. der Umwälzpumpenschaltung über einer Temperaturdifferenzmessung möglich. Serienmäßig: Sommerbetrieb, Heizbetrieb, Bereitschaft (Frostschutz), EVU-Abschaltung, Estrich Trocknungsprogramm, Zeitprogramme mit unterschiedlicher Sollwerteinstellung. Neun verschiedene Grundhydrauliken sind im Wärmepumpenmanager mittels Parameterlistenkennziffer hinterlegt oder einzeln programmierbar. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: 160 L Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung Sicherheitsgruppe mit SIV, Entlüfter und Manometer 2 Absperrventile 1“ mit Thermometer Schmutzfilter 1“ Füll- und Entleerungshahn ½“ Außen-, Tauch- und Anlegefühler Elektrische Zusatzheizung 3,0 kW Dreiwege Umschaltventil für die Brauchwasserbereitung Dreiwege Umschaltventil für den Kühlbetrieb Als Zubehör lieferbar: Kältemittelleitungen Boden- oder Wandkonsole für Außenmodul Kondensat-Auffangwanne mit Ölabscheider Elektrische Kondensatablauf-Heizung Überstromventil 1“ Anlege- und Tauchfühler zur Einbindung weiterer Systemkomponenten Kabel-Fernbedienung für Wärmepumpenmanager-Multitalent Funk-Fernbedienung für Wärmepumpenmanager-Multitalent Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE KWP-P 160 Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE KWP-P 160 Heizleistung 5,0-16,0 kW Kühlleistung 5,5-14,0 kW Nennheizleistung bei L2°/W35° 9,6 kW Leistungszahl bei L2°/W35° 3,4 COP Wasservolumenstrom Innenmodul 2,2 m³/h Arbeitsbereich Heizen -18 bis +45 °C Arbeitsbereich Kühlen +15 bis +46 °C Kältemittel R 410 A Kältemittelmenge 5,0 kg Kältemittelanschlüsse, 3/8" / 5/8" Kältemittelleitung, Länge max. 75,0 m Kältemittelleitung, Höhe max. 30,0 m Luftvolumenstrom Außenteil, max. 7200 m³/h Schalldruckpegel Außenmodul LpA 1m 57 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme 2,32 kW Elektr. Nennstromaufnahme 13,0 A Abmessungen Innenmodul Höhe 1760 mm Breite 550 mm Tiefe 670 mm Abmessungen Außenmodul Höhe 1338 mm Breite 1050 mm Tiefe 330 mm Gewicht Innenmodul 138,00 kg Gewicht Außenmodul 130,00 kg |  | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |