-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz LRAC-180A • Kompakte Abmessung für Aufstellung auf kleinstem Raum • Modernes, schmales Design mit geringer Aufstellfläche • Leichte Installation der elektrischen und wasserseitigen Anschlüsse • Stabile Konstruktion aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschich- tung RAL 7037 (Unigrey) gemäß ASTM B117 • Ein vollhermetischer Scroll-Verdichter (Modelle 023B-040A) mit internem Übertemperaturschutz, schwingungsgedämpft • Zwei hermetische Scroll Verdichter (Modelle 120A-180A) mit internem Übertemperaturschutz, schwingungsgedämpft • Ölsumpfheizung (*) • Platten aus rostfreiem Stahl mit einer Isolierung aus geschlossen- zelligem Polyurethan. • Kondensator aus Alu-Lamellen mit Kupferrohren, mit Schutzgitter gegen Beschädigung und grobe Verschmutzung • Axialventilatoren mit sichelförmigen Schaufelrädern • Kondensationsdruckregelung durch Ventilatordrehzahlregelung • Polyurethan-Schalldämmung für jeden Lüfter • Umweltfreundliches Kältemittel R410a • Ein oder mehrere Kältekreise gemäß PED/EN 97/23/EC mit Filter- trockner, Schauglas, thermostatisches Expansionsventil mit internem Druckausgleich, Hoch- und Niederdruckschaltern; • 4-Wege-Umkehrventil im Kältekreislauf für Wärmepumpen • Aufstellung auf Vibrationsdämpfern aus Gummi • Umwälzpumpe für den Wasserkreislauf • Differenzdruckschalter für den Wasserkreislauf • Elektroschalttafel entsprechend den EC-Richtlinien 73/23/EC und EMC 89/336/EC mit Steuertrafo 12V~, Hauptschalter und Sicherungs- automaten • UECH Mikroprozessor mit Bedienterminal, LED-Anzeige und LED´s Zur Anzeige der Betriebsarten und der Wassertemperatur mit: - Temperaturregelung - Frostschutz-Funktion - Kompressor Ein /Ausschaltverzögerung - Lüfterdrehzahlregelung - Alarmanzeige - Sammelstörmeldung - Fern Ein-/Aus - Schnittstelle ohne standardisiertes Protokoll (RS485) • Umschaltventil im Kältemittelkreislauf für Wärmepumpenausführung (*) • Gummi-Schwingungsdämpfer (*) Optional für LRAC Optionen: • Elektronisches Expansionsventil (Bev. Carel) • Ausdehnungsbehälter für den Wasserkreislauf • Wasserspeicher für den Wasserkreislauf • Heißgas-Bypass Ventil zur Regelung der Kälteleistung für konstante Wasseraustrittstemperaturen (Optional für LRAC) • Erweiterter UPCOxs Mikroprozessor-Regler mit speziellem Algorithmus für mit Bedienterminal mit LCD-Display und LED’s und speziellem Algorithmus für: - Wasseraustrittstemperatur-Regelung für präzise Temperaturen auch ohne Pufferspeicher - Erweiterte Regelungseigenschaften für das Kompressormanagement mit automatischer Sollwertangleichung - Erweitertes Management für die Abtauung zur Verringerung der Abtauphasen (*) - Erweiterte Frostschutzfunktion für den Verdampfer - Integrierte LAN-Karte zum Aufbau einer Local-Area-Network- Verbindung zwischen mehreren Kältemaschinen (Bis zu 10 Maschinen im Verbund, auch mit Stand-By-Modus) • Zusätzlich erlaubt der Regler: - Externe Funktionsumkehranforderung (Wärmepumpe) (*)- Sollwert- verschiebung durch externes 0-10V Signal- Externe Umschaltung zwischen parametrierten Sollwerten durch digital Signal - Potentialfreier Kontakt für Sammelalarm und parametrierbaren Betriebsstörmelde-Alarm- Fern Ein-/Aus- Optional kann eine Schnittstelle/Schnittstellenmodul (RS485) mit einem der folgenden Datenprotokolle angeschlossen werden: MODBus, BacNet, LonWorks, Metasys, TCP/IP and SNMP | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz LRAC-180A Technische Daten: Typenbezeichnung LRAC-180A Kühlkapazität1) 38,8 kW Energieverbrauch2)3) 12,7 kW EER1)2) 3,19 Luftstrom1) 14724 m³/h Kältemitteltyp6) R410A Kältemittelmenge 4,8 kg CO2-Äquivalent 10,0 t Wassermenge Tank 100,0 l Verdichter 2 x Scroll Verdampfer Platten-Wärmetauscher Betriebsspannung 400 V / 3Ph / 50 Hz Schalldruckpegel4) 40,8 dB(A) Gewicht 318 kg Abmessungen Höhe 1271 mm Breite 2054 mm Tiefe 615 mm 1) Daten beziehen sich auf Nennbedingungen: Wassertemperatur 12/7 °C, Außentemperatur 35 °C, Kältemittel R410A, Verschmutzungsfaktor: 0,0 m2 °C/W 2) Daten beziehen sich auf den Gesamtenergieverbrauch (Verdichter und Ventilatoren) 3) Daten beziehen sich auf Nennbedingungen: Wassertemperatur 40/45 °C, Außentemperatur 7 °C Trockenkugeltemperatur, 6 °C Feuchtkugeltemperatur, Kältemittel R410A, Verschmutzungsfaktor: 0,0 m2 °C/W 4) Daten gemessen auf der Wärmetauscher-Seite im Freifeld in 10 Meter Entfernung, Betrieb ohne Pumpe mit Ventilatoren bei Nennbedingungen (Q=2 gerichtet). Diese Schalldaten können bei verschiedenen Bedingungen, mit unterschiedlichen Konfigurationen und/oder mit EC-Ventilatoren variieren 5) Betriebsgewicht: Daten beziehen sich auf Anlagenausstattung mit Speichertank und Pumpe. 6) GWP = 2088 | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |