| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Duo-Klimaverflüssiger, bestehend aus : - Luftgekühlte Kältemaschine aus verzinkten Stahlblechgehäuse und elektrostatisch aufgebrachten pulverbeschichteten Lackierung (für Außenaufstellung geeignet). - Je Kältekreislauf einen vollhermetischen sauggasgekühlten Kompressor auf Gummischwingungsdämpfern montiert. - Kurbelwannenheizungen für jeden Kompressor. - Kondensator aus Kupferrohren mit mechanisch aufgepreßten Aluminium- lamellen als Mehrreihensystem. - Kondensatormotor /en mit großem Rotorblatt für kleine Drehzahlen und geringe Betriebsgeräusche. - Angebördeltem Expansionsorgan (Accuratoreinspritzung). - Je Kältekreislauf separaten Elektrokreislauf. - Vorgefüllt mit Kältemittel R407C und Kältemittelöl für eine Leitungs- länge bis zu 8m. - Bördelanschluß für die Kältemittelleitungen mit Service-Ventil für schnelle Installation. - Themperaturgesteuerte Kondensatordruckregelung und ND-Schalter. Zubehör: Konsolen für Wandmontage Reparaturschalter Hoch- und Niederdruck -Pressostate Technische Daten: Kühlleistung: 2 x 4,8 kW Luftmenge: 2060 m³/h Außentemperatur: 30° C Kältemittel / Menge: R 407C / ca. 2 x 0,99 kg Geräuschpegel (3m Abst.): 50 - 53 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 380 - 440V / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 2 x 1,9 kW Stromaufnahme - Kompressor: 2 x 3,9 A Anlaufstrom - Kompressor: 2 x 22 A Versorgungsspannung - Ventilatormotor: 220-240V / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Ventilatormotor: 2 x 140 Watt Ventilatordurchmesser: 406 mm Flüssigkeitsleitung: 3/8 Zoll Saugleitung: 1/2 Zoll Höhe / Breite / Tiefe: 1060/1004/461 mm Gewicht: 109 kg Fabrikat: KRONE / IMI Type: MCUP 40 DUO A3 |  |  |  |  |