| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Duo-Klimaverflüssiger, bestehend aus : - Luftgekühlte Kältemaschine aus verzinkten Stahlblechgehäuse und elektrostatisch aufgebrachten pulverbeschichteten Lackierung (für Außenaufstellung geeignet). - Je Kältekreislauf einen vollhermetischen sauggasgekühlten Kompressor auf Gummischwingungsdämpfern montiert. - Kurbelwannenheizungen für jeden Kompressor. - Kondensator aus Kupferrohren mit mechanisch aufgepreßten Aluminium- lamellen als Mehrreihensystem. - Kondensatormotor /en mit großem Rotorblatt für kleine Drehzahlen und geringe Betriebsgeräusche. - Angebördeltem Expansionsorgan (Accuratoreinspritzung). - Je Kältekreislauf separaten Elektrokreislauf. - Vorgefüllt mit Kältemittel R407C und Kältemittelöl für eine Leitungs- länge bis zu 8m. - Bördelanschluß für die Kältemittelleitungen mit Service-Ventil für schnelle Installation. - Themperaturgesteuerte Kondensatordruckregelung und ND-Schalter. Zubehör: Konsolen für Wandmontage Reparaturschalter Hoch- und Niederdruck -Pressostate Technische Daten: Kühlleistung: 2 x 6,7 kW Luftmenge: 1980 m³/h Außentemperatur: 30° C Kältemittel / Menge: R 407C / ca. 2 x 1,14 kg Geräuschpegel (3m Abst.): 47 - 50 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 380 - 440V / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 2 x 2,52 kW Stromaufnahme - Kompressor: 2 x 4,2 A Anlaufstrom - Kompressor: 2 x 24 A Versorgungsspannung - Ventilatormotor: 220-240V / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Ventilatormotor: 2 x 160 Watt Ventilatordurchmesser: 457 mm Flüssigkeitsleitung: 3/8 Zoll Saugleitung: 5/8 Zoll Höhe / Breite / Tiefe: 1060/1004/461 mm Gewicht: 130 kg Fabrikat: KRONE / IMI Type: MCUP 60 DUO A3 |  |  |  |  |