-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz MCY-57-C Beim Kaltwassersatz MCY handelt es sich um Monoblockeinheiten mit luftgekühlter Verflüssigung und hermetischen Kompressoren, Hydraulikaggregat, bestehend aus: Plattenverdampfer, Speichertank, Zirkulator oder Pumpe je nach Modell und Verflüssiger gebildet aus Lamellenregistern und Axialventilatoren. Der Betrieb eines jeden Kühlers ist einer Mikroprozessorsteuerung anvertraut, die alle wichtigsten Funktionen regelt, wie Einstellungen, Alarme und Schnittstelle mit der Außenwelt. Das benutzte Kältemittel ist R410A. Die Kaltwassersätze in Konformität mit den Normen ISO 9001 entwickelt, hergestellt und kontrolliert worden. Der Kältekreislauf kühlt dank einem Plattenverdampfer ein Wasservolumen. Am Plattenverdampfer erfolgt auf der einen Seite das Verdampfen des Kältemittels, auf der anderen fließt die zu kühlende Flüssigkeit. Der Kältekompressor wird von einer elektronischen Regelung gesteuert, die Wassereinlauftemperatur in die Maschine regelt, um die Auslauftemperatur innerhalb vorbestimmter Grenzwerte zu halten. Bodenplatte, Gestell und Paneele sind aus verschraubtem, verzinktem, Stahlblech. Alle Gehäuseteile sind phosphatiert und polyester-pulverbe-schichtet. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass alle Komponenten leicht zugänglich sind. Das Kompressorgehäuse ist zwecks Geräuschminderung mit Schalldämmmaterial ausgekleidet. Der Verdampfer ist ein Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, mit Kupfer gelötet, Tank aus Stahl, Verrohrung aus Kupfer. Für die MCY-Kaltwassersätze kommen hermetische Scroll-Kom-pressoren zum Einsatz. Die Kompressoren sind im Kompressorabteil installiert. Die Seitenpaneele des Kompressorabteils, das Trennpaneel zwischen Kompressor- und Ventilatorabteil und das vordere Paneel sind mit 15 bis 20 mm dickem Dämmmaterial ausgekleidet. Der Kondensator besteht aus einem Register aus Kupferrohr mit aufgepressten Alu-Lamellen, Gestell aus verzinktem Blech. Die Register wurden computerunterstützt berechnet ausgelegt, konstruiert und nach modernsten Methoden gefertigt. Der Wirkungsgrad wird durch gute Unterkühlung erhöht, so dass der COP-Wert hoch ist (Coefficient Of Performance = Leistungszahl, d.h. Kühlleistung / Leistungsaufnahme). Mit gelöteten Stahlplatten und Kupferrohren, befindet sich der Verdampfer für alle Modelle im Kompressorabteil. Alle Einheiten sind mit Axialventilatoren ausgerüstet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwassersatz MCY-57-C Alle Einheiten können mit einer elektronischen Regelung der Ventilatoren ausgestattet sein. Die Schutzart ist IPX4 mit Isolationsklasse F, um den Betrieb im Freien bei jedem Klima zu gewährleisten. Die Montage vervollständigt ein externes Unfallschutzgitter für den Ventilator. Als Zubehör lieferbar: Kabel-Fernbedienung, Frostschutzheizung, Schwingungsdämpfer, Kondensator-Filtermatten Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung MCY-57-C Nennkühlleistung 57,2 kW EER 2,59 SEPR 5,30 Energieeffizienzklasse A+ Max. Außenlufttemperatur 45 °C Kältemittel R 410 A GWP 2088 Kältemittelmenge 12,54 kg CO2-Äquivalent 26,18 t Kompressor, Anzahl / Typ 2 / Scroll Ventilator, Anzahl 2 Luftvolumenstrom, max. 22800 m³/h Schalldruckpegel, max. 49,0 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Schutzart IPX4 Elektr. Leistungsaufnahme 22,1 kW Wasservolumenstrom (min.-max.) 9,75 (3,7 – 18,3) m³/h Mediumanschlüsse 1 “ Tankinhalt 150,0 L Abmessungen Höhe 1595 mm Breite 2470 mm Tiefe 1112 mm Gewicht 654 kg | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |