| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Klimaverflüssiger, bestehend aus : - Luftgekühlte Kältemaschine aus verzinkten Stahlblechgehäuse und elektrostatisch aufgebrachten pulverbeschichteten Lackierung (für Außenaufstellung geeignet). - Vollhermetischen sauggasgekühlten Rollkolbenkompressor auf Gummischwingungsdämpfern montiert. - Kondensator aus Kupferrohren mit mechanisch aufgepreßten Aluminiumlamellen und besonderer Korrosionsschutz-Beschichtung für eine lange Lebensdauer. - Kondensatormotore mit großen Rotorblättern für kleine Drehzahlen und geringe Betriebsgeräusche. Kältemittelfüllung mit R407C. - Eingebautes Expansionsorgan (Kapillarrohr). - Bördelanschluß und Service-Ventil für schnelle Installation. Zubehör Konsolen für Wandmontage Reparaturschalter Hochdruck- und Niederdruckpressostat Schweranlaufrelais. Temperaturgesteuerte Kondensatordruckregelung für Aussen- temperaturen bis –15 °C. Technische Daten: Kühlleistung: 5,4 kW Luftmenge: 2000 m³/h Außentemperatur: 30° C Kältemittel / Menge: R 407 C / ca. 2,4 kg Geräuschpegel (5m Abst.): 38 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 220 - 240V / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 1,9 kW Stromaufnahme - Kompressor: 9,0 A Anlaufstrom - Kompressor: 45 A Versorgungsspannung - Ventilatormotor: 220-240V / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Ventilatormotor: 130 Watt Flüssigkeitsleitung: 6,35 mm ¼ Zoll Saugleitung: 12,7 mm ½ Zoll Höhe / Breite / Tiefe: 690/950/360 mm Gewicht: 57 kg Fabrikat: KRONE Type: MKO 018 C1 |  |  |  |  |