| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | MKT 291 Mobiles Raumklimagerät in Kompakt-Ausführung. Ein universell einsetzbarer Personal Air-Conditioner mit modernem Design und Ausstattung. Durch die mobile Ausführung kann das äußerst geräuscharme Gerät an jedem gewünschten Ort (Büro, Verkaufs- oder Lagerraum, Wohn- oder Schlafzimmer usw.) zum Einsatz kommen. Serienmäßig sind alle Geräte für den Kühl-, Entfeuchtungs- und Ventilator-Betrieb ausgestattet. Beim Kühlbetrieb wird die warme Kondensatorkühlluft mittels eines flexiblen Schlauches (1250 mm) und Anschlussstücken (Lieferumfang) aus dem Raum (Fenster oder Außenwand) geführt. Das Kondenswasser wird über den Kondensatschlauch abgeführt. Zur Sicherheit ist ein Zusatzbehälter eingebaut. Alle Geräte besitzen eine Infrarot-Fernbedienung mit 24 Std.-Timer Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Daten: Bauart: kompakt Kühlleistung: 2,90 kW Luftmenge: 260/320 m³/h Geräuschpegel1): 49-54 dB (A) Entfeuchtungsleistung (max): 1,8 l/h Versorgungsspannung2): 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 1110 Watt Stromaufnahme: 5,2 A Energieeffizienzklasse: A Kältemittel: R410A GWP: 2088 Kältemittelmenge: 0,65 kg CO2-Äquivalent: 1,52 t Farbe: weiß Höhe/Breite/Tiefe: 770 / 435 / 430 mm Gewicht: 33,0 kg 1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27° C Raumtemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte. 2) Der angegebene Schalldruckpegel (Innen) bezieht sich auf einen Abstand von 1 m. Fabrikat: KRONE Type: MKT 291 |  |  |  |  |