| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Deckenkassette für das Euro-Raster (Direktverdampfung) Raumklima-Innengerät für Direktverdampfung zur Montage in Zwischendecken mit Einzel-Euroraster-Abmessungen. Zum Anschluß an Außenteilen mit Kältemittel R407C oder R410A (unter Beachtung der jeweiligen Kälteleistung) konzipiert. Formschöne Abdeckung aus weißem, schlagfestem Kunststoff. Gehäuse aus formstabilem Stahlblech, komplett isoliert. Ein laufruhiger, geräuscharmer Radial-Ventilator mit dreistufig regelbarem, thermisch geschützten Antriebsmotor, statisch und dynamisch gewuchtet. Manuelle Vorwahl oder automatische Anpassung der Drehzahl des Kühlbedarfs. Ventilatorschutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter innerhalb des Gerätes. Lufteintritt in der Mitte der Abdeckung mit großflächigem Lufteintrittsgitter und zwei dahinter liegenden, regenerierbaren Luftfiltern. Luftaustritt über 4 Luftaustrittsöffnungen mit automatisch oder fest einstellbaren Swinglamellen. Vorgestanzte Ausbrechöffnungen für Außenluftzufuhr und Zweitraumkühlung vorgesehen. Luftkühler als Rundwärmetauscher in Cu/Al-Ausführung aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Dichtigkeit werksseitig überprüft. Kältemittelanschlüsse in Bördelausführung seitlich am Gerät. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff und innenliegende Kondensatpumpe für 1000 mm Förderhöhe. Kondensatanschluß seitlich am Gerät innerhalb der Zwischendecke. Elektrischer Anschlusskasten mit Klemmen seitlich am Gerät innerhalb der Zwischendecke. Schaltkasten mit Steuerplatine, von unten leicht zugänglich, im Geräteinnern. Komfortable Regelung mit Bedienung und Anzeige über handliche Infrarot-Fernbedienung (Zubehör). Manuelle Wahl der Betriebsarten "Ventilieren", "Kühlen", "Entfeuchten", "Timer", "Nachtanhebung", "Automatik". Drehzahl des Ventilators manuell vorwählbar, selbständige Drehzahlanpassung an den Kühlbedarf im Automatikbetrieb. Manueller Betrieb, ohne Infrarot-Fernbedienung, mit festen Betriebszuständen möglich. Wiederanlauf nach Stromausfall. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Abdeckung interne Kondensatpumpe Anschlußmöglichkeit für Außenluftzufuhr und Zweitraumkühlung Als Zubehör lieferbar: Infrarot-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Zusatz-Kondensatpumpe Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1 5,40 kW Nennheizleistung 2 5,90 kW Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. 160 m³ Einstellbereich, Innengerät +16 bis +30 °C Kältemittel R 407C/R410A Luftvolumenstrom je Stufe 468/564/625 m³/h Schalldruckpegel je Stufe 3 32/36/40 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Schutzart IP X0 Elektr. Nennleistungsaufnahme 1 0,08 kW Elektr. Nennstromaufnahme 1 0,42 A Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6mm / 3/8" 12mm Kondensatanschluß 19 mm Abmessungen Gerät Höhe 298 mm Breite 570 mm Tiefe 570 mm Abmessungen Abdeckung Höhe 28 mm Breite 650 mm Tiefe 650 mm Gewicht 30,0 kg 1 Raumtemperatur TK 27°C, FK 19°C, max. Luftvolumenstrom ² Raumtemperatur TK 20°C, FK 14°C, max. Luftvolumenstrom ³ Abstand 2 m Fabrikat: KRONE Type: PCE 18 C |  |  |  |  |