| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Carrier SPLIT-INVERTER-SYSTEM-HI-WALL-INNENGERÄT PQV 050 X-Power Elegantes, extrem leises Klimagerät zur Wandmontage im neuen Design mit weichen Rundungen und klassischer weißer Farbgebung. Das Innengerät wurde speziell für Invertertechnologie und Kältemittel R410A konzipiert. Einstellbare Luftleitlamellen und automatische Luftschwenkung mit „Twin Swing“-Funktion sorgen für individuelle Komfortregelung. Das Gerät verfügt über „Air 4 Life“-Filtertechnologie. Dieser Filtersatz besteht aus einem Standardluftfilter, einem passiven Elektrostatikfilter und einem Titaniumoxydfilter. Das Inverter-innengerät wird über Bördelanschlüsse mit dem Außengerät verbunden. Eine IR-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. VERDAMPFER Durch eine L-förmige Anordnung und neueste Technologien bei der Wärmetauscher-fertigung aus Kupferrohr mit beschichteten, sinus-förmigen Aluminiumlamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. VENTILATOR Durch die computerdesignte Lüfterwalze wird einerseits die Luft-leistung signifikant erhöht, andererseits die Lautstärke erheblich gedrosselt. Ein dreistufiger Lüftermotor bewirkt eine gleichmäßige Luftverteilung. Die Lüfterwalze wurde im Rahmen der „Air 4 Life“-Filtertechnologie mit einem bakterienhemmenden Mittel behandelt. REGELUNG Die Regelung verfügt über folgende Funktionen: Regelung der Kälteleistung in Abhängigkeit des Sollwerts; Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen; Kühlen-Heizen Automatik-funktion; Entfeuchten; Timer-Modus kombinierter Timermodus Ein-Aus/Aus-Ein; Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordrehzahl; Verdichter Taktschutz; Frostschutz; Statusinformation über Leuchtdioden; Visualisierung von Störmeldungen Innen- und Außengerät über Blinkcode. Zubehör: Kabel-Fernbedienung (für 1 Gerät und Gruppen bis 6 Geräte) Kabel-Zonen-Fernbedienung (für Gruppen bis 32 Geräte / 8 Zonen) Fotokatalytischer Titanfilter; entfernt Rauch-, Brat- und andere Essensgerüche, Schadstoffe und Bakterien bis 0,01 µm Durchmesser Zusatz-Tauwasserpumpe |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nenn-Kälteleistung 4,80 kW Nenn-Heizleistung 5,25 kW Max.- Min.-Kälteleistung 5,25/1,70 kW Max.- Min.-Heizleistung 6,00/1,50 kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27 /19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20/15 °C Tk/Fk Luftvolumenstrom H/M/N 225/185/150 l/s Lüfteranzahl 1 Stck. Kältemittel R410A ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR Nennstrom 0,25 A Leistungsaufnahme 43 W Spannung 230/1/50 V/Ph/Hz Schalleistungspegel H/M/N 56/53/49 dB(A) Schalldruckpegel in ....m Entfernung dB(A) Energie-Effizienz-Klasse (kühlen) D Energie-Effizienz-Klasse (heizen) D Jahresenergieverbrauch (kühlen) 1348 kWh Jahresenergieverbrauch (heizen) 1475 kWh E.E.R. (kühlen) 2,70 W/W COP (heizen) 2,95 W/W Bauart luftgekühlt Breite/Tiefe/Höhe 1080/185/295 mm Betriebsgewicht 14 kg Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kombinationsdaten mit VYX 050. Technische Änderungen vorbehalten. Fabrikat: KRONE / Carrier Type: PQV 050 |  |  |  |  |