| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | PWE-90-N | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Kaltwasser-Deckenkassette für das Euro-Raster Deckenkassette im kompakten Euroraster-Format. Die geringe Bauhöhe von 298 mm erlaubt den Einbau in beinahe jede Zwischendecke. Das Gehäuse aus formstabilem Stahlblech ist komplett isoliert und verschwindet in der Decke. Sichtbar ist lediglich die formschöne Abdeckung aus weißem (annähernd RAL 9010) schlagfestem Kunststoff. Lufteintritt in der Mitte der Abdeckung mit großflächigem Luftansauggitter und dahinter liegendem, regenerierbaren Luftfilter. Eine gleichmäßige Luftverteilung zu allen Seiten wird über vier Luftaustrittsöffnungen mit möglicher Swing-Funktion gewährleistet. Der geräuscharme Radialventilator ist in fünf Stufen einstellbar, so dass der Luftvolumenstrom an die vorhandenen Gegebenheiten individuell angepasst werden kann. Antriebsmotor thermisch geschützt, statisch und dynamisch gewuchtet. Luftkühler als Rundwärmetauscher in Cu/Al-Ausführung aus nahtlos gezogenem Kupferrohr mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen für Kalt- bzw. Warmwasser oder Wasser/ Glykolgemisch bis max. 70 °C. Dichtigkeit werksseitig überprüft. Messingrohranschlüsse in zölliger Ausführung mit Entlüftungs- und Entleerungsventilen seitlich am Gerät. Inklusive einer isolierten Kondensatwanne aus Kunststoff und ausgerüstet mit einer Kondensatpumpe für 1000 mm Förderhöhe. Der Kondensatanschluss und der elektrische Schaltkasten mit Anschlussklemmen befinden sich seitlich am Gerät innerhalb der Zwischendecke. Optional auch für Nebenraum- und Frischluftanschluss vorbereitet. Komfortable Regelung mit Bedienung und Anzeige über Infrarot- oder Kabel-Fernbedienung möglich. Manuelle Wahl der Betriebsarten "Kühlen", "Heizen", "Entfeuchten", "Umluft", "Automatik". Manueller Betrieb, ohne Fernbedienung, mit festen Betriebszuständen möglich. Programmierbare 24 Std.. Timer-Funktion sowie, "Silent"- und "Turbo“-Modus. Wiederanlauf nach Stromausfall. Aufbau eines internen Netzwerkes mit bis zu 32 Geräte unterschiedlicher Baugrößen möglich. Die Regelung des Wasservolumenstromes kann durch eine optionale 3-Wege-Ventilbaugruppe am Gerät erfolgen. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Abdeckung interne Kondensatpumpe Anschlussmöglichkeit für Außenluftzufuhr und Zweitraumkühlung Als Zubehör lieferbar: Infrarot-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Ventilbaugruppen Zusatzpumpe Seite 2 => |  |  |  |  |
| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | PWE-90-N | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung je Stufe1 8,08 kW Nennkühlleistung sensibel1 5,58 kW Nennheizleistung je Stufe2 10,50 kW Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. 240 m³ Einstellbereich Raumtemperatur +16 bis +30 °C Arbeitsbereich Innengerät +15 bis +35 °C Luftvolumenstrom je Stufe 900/960/1040/1240/1350 m³/h Schalldruckpegel je Stufe3 35/39/41/43/45 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Schutzart IP X0 Elektr. Nennleistungsaufnahme 0,15 kW Elektr. Nennstromaufnahme 0,68 A Betriebsmedium max. 35% Ethylen-/Propylenglykol Betriebsgrenzen Medium Kühlen +4 bis +18 °C Betriebsgrenzen Medium Heizen +35 bis +70 °C Betriebsdruck, max., Medium 1400 kPa Mindestvorlauftemperatur Heizen +40 °C Nennvolumenstrom, Medium Kühlen 1,39 m³/h Nennvolumenstrom, Medium Heizen 1,39 m³/h Nenndruckverluste intern1 38 kPa Nenndruckverluste intern2 38 kPa Mediumanschlüsse 3/4 “ Mediuminhalt Register 3,22 l Kondensatanschluss 19 mm Kondensatpumpe Förderleistung max. 1000 mm WS Abmessungen Gerät Höhe 298 mm Breite 570 mm Tiefe 1100 mm Abmessungen Abdeckung Höhe 28 mm Breite 690 mm Tiefe 1220 mm Gewicht 59,0 kg Betriebsgewicht ca. 62,2 kg 1 Raumtemperatur TK 27°C, FK 19°C, Mediumeintritt 12°C, Mediumaustritt 7°C, 0% Glykolkonzentration, max. Luft- volumenstrom ² Raumtemperatur TK 20°C, FK 19°C, Mediumeintritt 50°C, Mediumaustritt 50°C, 0% Glykolkonzentration, max. Luft- volumenstrom ³ Abstand 1 m Freifeld Fabrikat: KRONE Type: PWE-90-N |  |  |  |  |