| 01.01 | RAS-B13UFV-E | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toshiba Bi-Flow Inverter Konsolengerät

RAS-B13UFV-E

GERÄT:

Formschönes Klima - Standtruhengerät mir variablem Luftaustritt auf der Ober- und Unterseite des Gerätes. Sowohl im Heiz- wie im Kühlmodus ist die Luftführung unten oder oben oder unten und oben möglich. Im speziellen "Supreme heating Modus" wird die Ausblastemperatur erhöht, während die Luftmenge reduziert wird. Damit wird eine besonders angenehme Atmosphäre erzielt. Dabei ist nur der untere Ausblas in Betrieb. Universelle Geräteaufhängung durch Montageplatte an der Wand. Die Leitungsanschlüsse erfolgen wahlweise nach hinten, seitlich oder nach oben. Sehr leise laufendes Hochleistungstangentialgebläse, wärmegedämmte, doppelte Kunststoffkondensatwanne mit vormontiertem, wärmegedämmten Ablaufschlauch.

VENTILATOR:

Statisch und dynamisch ausgewuchtetes, ruhiges Radialgebläse mit niedriger Umlaufgeschwindigkeit, Luftansaugung von oben und von vorne, über abnehmbare Frontblende. Der Langzeitfilter aus Kunststoff ist hinter der aufklappbaren und abnehmbaren Frontblende leicht zugänglich.

VIERFACHFILTERSYSTEM:

Der Kunststoffstaubfilter lässt sich leicht mit Seifenwasser reinigen; ein PureFlow Filter erhöht das Wohlbefinden und erhöht die Raumluftqualität.

BEDIENUNG / FERNBEDIENUNG INFRAROT:

Die Bedienung kann sowohl direkt am Gerät über beleuchtetes Touchdisplay wie auch über eine mitgelieferte Infrarotfernbedienung erfolgen:
Regelung von Raumtemperatur, Betriebszeiten, Betriebsmodus und Ventilatorgeschwindigkeit über LCD-Infrarotfernbedienung, manuell schaltbar. Testbetrieb und kontinuierlicher Dauerbetrieb mit festem Sollwert.. Klares, übersichtliches Design, Einstellung des Sollwertes für Raumtemperatur: 18-28°C; 5 automatische Ventilatorstufen, Betriebsmodus: Kühlen oder nur Ventilation; Timerfunktion, Lamellensteuerung für Luftklappe mit Autoschwenkfunktion (Auto-Swing-over), für optimale Luftführung im Heiz- bzw. Kühlbetrieb. Energiespartaste, programmierbare Taste zur einfachen Anwahl der gewünschten Standardeinstellungen, Hi-Power Taste zum schnellen Erreichen der gewünschten Temperatur, Echtzeituhr mit wiederholbaren Schaltzyklen, wählbare Frequenz zum Vermeiden von Überschneidungen mit anderen Geräten, Nachtbetrieb mit automatischer Energiesparfunktion, Wandhalterung. Eine  "Child-lock function" (Kinderschutz) verhindert die Fehlbedienung durch Berührung neugieriger Finger spielender Kleinkinder.

MICROPROZESSOR:

Der integrierte Mikroprozessor steuert Kühl- und Ventilatorfunktion nach Bedarf. 24h-Timer, automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall durch Taste programmierbar, Störungsindikator durch Autodiagnosefunktion, Testbetrieb. Manuelle Umschaltung der Sollwertanpassung für Boden- oder Deckeninstallation, zwei Infrarotkanäle für Fernbedienung wählbar, um Doppelsignalisierung bei Mehrfachinstallation zu verhindern.
Das Gerät ist RoHS und WEEE konform.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 3,5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 1,1 – 4,1 | kW |
| Nenn - Heizleistung | 4,2 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 1,0 – 5,4 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 46 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -10 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 24 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom CO / HP | 510 / 552 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse Bördel | 9,5 / 6,4 | mm |
| Breite / Tiefe / Höhe | 700/220/600 | mm |
| Betriebsgewicht Gerät | 16 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 970 / 1130 | W |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 – 240 | V |
| Schalldruckpegel* CO h / n | 40 / 24 | dB(A) |
| Schallleistungspegel CO h / n | 55 / 39 | dB(A) |
| Schalldruckpegel* HP h / n | 40 / 24 | dB(A) |
| Schallleistungspegel HP h / n | 55 / 39 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,61 |  |
| COP (heizen) | 3,73 |  |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: RAS-B13UFV-E |  |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAS-13BUFV-E und RAS-13SAV2-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.