ECO Vision KOMFORT- (KABEL)FERNBEDIENUNG mit beleuchtetem Display:

TCC-Link Multikompatible Systemfernbedienung mit Wochenprogammuhr zur Steuerung von bis zu 8 DIGITAL-INVERTER Einzelgeräten (Gruppensteuerung), je einmal pro Mastergerät (Gruppe) erforderlich. Die formschöne Aufputz - Kabelfernbedienung mit großem, hinterleuchtetem Display erlaubt folgende Einstellungen, Anzeigen und Vorwahl: Zeitprogramm Tag, Ein- bzw. Ausschaltzeit, Zyklusvorwahl, Betriebsart Automatik, Entfeuchten, Heizen oder Kühlen (Temperatureinstellbereich 18 - 29°C in 0,5°C Schritten), nur Ventilation, Fehlercodeanzeige im Störfall, Heben und Senken des Ansauggitters (nur bei Kassettengeräten) Fehlerspeicher für 4 Fehler, Filterstandzeit, Filter-Reset, Lamellenstellung swing oder fix (Zuluftrichtung), bei Kassetten der Serie 4 können die Lamellen auch einzeln gesteuert werden, in Kombination mit allen Geräten der Serie 4 ist ein erweiterter Energiesparmodus möglich. Temperatur, Schnellaufheizung bzw. Abtaubetrieb, Ventilatorstufen: auto, hoch, mittel und klein. Ansteuerung externer Ventilator (optional), Monitorfunktion der wichtigsten kältetechnischen Werte aus dem Innen und Außengerät, Gerätefolgenummer und Gruppenzugehörigkeit, Testbetrieb Heizen oder Kühlen, automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall. Codierung als Haupt-, wie auch als Nebenfernbedienung einstellbar. Vollautomatische oder auf Wunsch manuelle Adressierung der angeschlossenen Inneneinheiten, (max. 8 in einer Gruppe). Dadurch ist die Steuerung eines Innengerätes oder Gruppe von zwei Fernbedienungen aus möglich. Integrierter Temperatursensor, der als Sollwertgeber programmiert werden kann.
Das Gerät ist RoHS und WEEE konform.

Fabrikat:	TOSHIBA

Typ:	RBC AMS51E-ES

Spannung:	DC 12 V

Abmessungen H x B x T:	120 x 120 x 16 mm