Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH

Lfd.

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einzel-

preis

€ Ct

Gesamt-preis

€ Ct

Klimaverflüssiger als Duo- / Trio- / Quattro-Ausführung

bestehend aus :

Multisplit-Raumklima-Außenteil zur Direktverdampfung für Boden- oder Wandmontage.

Außenteil je nach Ausführung zum Anschluß an zwei bis vier Innengeräte in freier Kombination (unter Beachtung der jeweiligen Kälteleistung) mit Wandgeräten, Deckenkassetten oder Wand-/Deckentruhen. Eine Teilbelegung der Kältekreise ist möglich.

Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit wetterfester Schutzlackierung.

Je nach Ausführung ein oder zwei laufruhige Axialventilatoren mit stufenlos regelbarem, thermisch geschützten Antriebsmotor, statisch und dynamisch gewuchtet. Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter am Verflüssiger. Der Luftansaug erfolgt über den Verflüssiger.

Je nach Baugröße zwei, drei oder vier leistungsstarke, geräuscharme und schwingungsgedämpfte Rollkolbenkompressoren mit kombinierter Überstrom-/ Thermo-Schutzeinrichtung.

Ein Hochdruckschalter je Kältekreis zur Druckbegrenzung. Völlig unabhängig voneinander arbeitende Kältekreise. Absperrorgan saug- und druckseitig mit Schraderventil. Wiedereinschaltschutz zur Vermeidung von Kompressorschäden in der Regelung des Innengerätes.

Hochleistungsverflüssiger (optisch nicht getrennt) aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in Bördelausführung, seitlich am Gerät, zum Anschluß von einem oder mehreren Innengeräten.

Das Außenteil hat werksmäßig eine Grundfüllung mit FCKW-freiem Kältemittel R 407C für bis zu 5 Metern Rohrlänge. Die maximal mögliche Rohrlänge beträgt 15 Meter bei einer maximalen Höhendifferenz von 10 Metern zwischen Innengerät und Außenteil. Das Kältemittel wird durch sich am Außenteil befindliche Kapillarrohre eingespritzt. Das Außenteil hat serienmäßig Filtertrockner (1 Stk. pro Kreislauf).

Serienmäßig ist eine thermische Verflüssigerdruckregelung zum Betrieb bei tiefen und hohen Außentemperaturen  (Einsatzbereich: -15 °C bis + 46 °C), die eine stetige Drehzahlanpassung des Außenventilators in Abhängigkeit vom Betriebsdruck bewirkt, im Gerät eingebaut.

Die Baugruppen sind komplett verdrahtet und anschlußfertig vorbereitet. Das jeweilige Innenteil wird über das Außenteil elektrisch versorgt.

Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten:

Verflüssigerdruckregelung (Winterregelung) zum Betrieb bei tiefen Außentemperaturen, Schwingungsdämpfer.

Als Zubehör lieferbar:

Wandkonsolen, Schweranlaufrelais und Kurbelgehäuseheizungen.

Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet.

Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH

Lfd.

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einzel-

preis

€ Ct

Gesamt-preis

€ Ct

Technische Leistungsdaten:

Kühlleistung:					4 x 3,5 kW

Luftmenge:					5440 m³/h

Außentemperatur:				32° C

Arbeitsbereich:					-15 bis +46 °C

Geräuschpegel (5m Abst.): 			55 dB(A)

Kältemittel:					R407C

Kältemittelmenge:				4 x 1,15 kg

Einspritzleitung:				3/8 Zoll (9,52 mm)

Saugleitung:					1/2 Zoll (12,7 mm)

Versorgungsspannung:				220-240 / 2Ph / 50Hz

Leistungsaufnahme - Kühlung:			2 x 2,42 kW

Stromaufnahme - Kühlung:			2 x 13,8 A

Anlaufstrom:					4 x 31 A

Absicherung bauseits:				2 x 20 A (träge)

Höhe:						1150 mm

Breite:						1022 mm

Tiefe:						440 mm

Gewicht:					120 kg

Fabrikat:	KRONE

Type:	RKM 813 C