| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | C-RT-02 Präzisions-Raumtemperatur-Regelung Schaltrelais zur gleichzeitigen Bedienung einer Gruppe von Kaltwasser-Innengeräten mit einer Raumtemperatur-Regelung in Einbau-Ausführung. In Verbindung mit der Raumtemperatur-Regelung können die Ventilatorstufe 1,2 und 3 in einer Gruppe mit bis zu 4 Geräten angesteuert werden. Gehäuse aus Kunststoff zur Montage auf einer Hutschiene mit Klemmanschlüssen für Netzzuleitung, Ansteuerung und Ventilatorausgänge. Die Komponenten entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung Schaltrelais SR 1 Arbeitsbereich +10 bis +40°C / 30 bis 80%r.F. Spannungsversorgung 230V/50Hz Schutzart IP 30 Kontaktbelastung, max. 4 x 3,0A Abmessungen 70 x 90 x 105 Gewicht 0,3 kg |  |  |  |  |